一汽红塔云南汽车制造有限公司

突发环境事件应急预案

(第二版)

备案编号：530302-2023-036-L    备案时间：2023年09月08日

2023年05月编制             2023年08月19日实施

一汽红塔云南汽车制造有限公司

联合编制

云南蓝硕环境信息咨询有限公司

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

| 单位名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 统一社会信用代码 | 915303002172268443 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 李胜 | 联系电话 | 18863900162 |
| 联系人 | 惠兴朝 | 联系电话 | 13529870099 |
| 传真 | / | 电子邮箱 | / |
| 地址 | 项目位于云南省曲靖市麒麟区南宁北路368号 中心点经纬度：东经103.80888319°、北纬25.52153708° |
| 预案名称 | 《一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急预案》(第二版) |
| 风险级别 | 一般（L） |
| 本单位于2023年08月19日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 |
| 预案签署人 |  | 报送时间 |  |

| 突发环境事件应急预案备案文件目录 | 1.企业事业单位突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.环境应急预案评审意见。 |
| --- | --- |
| 备案意见 | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 年 月 日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 年 月 日 |
| 备案编号 |  |
| 报送单位 |  |
| 受理部门负责人 |  | 经办人 |  |

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般L、较大M、重大H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县××重大环境风险非跨区域企业环境应急预案2016年备案，是永年县环境保护局当年受理的第26个备案，则编号为：130429-2016-026-H；如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2016-026-HT。

编 制 说 明

一、编制背景

一汽红塔云南汽车制造有限公司2020年已经编制第一版应急预案并备案，到2023年已经到法定换版期，本预案在第一版的基础上（工艺及规模不变）加以完善，进行了正常更新换版。

为建立健全一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急机制，建立统一、规范、科学、高效的突发环境事件应急指挥体系；建立分工明确、责任到人、优势互补、常备不懈的环境事件应急处置保障体系；建立信息共享、机制优化、防患未然的突发环境事件应急处置防范体系；以实现一旦有环境突发事件发生，即可按照本应急预案所提出的程序和操作方法，及时予以控制，防止事故蔓延，迅速有效的进行处置，最大限度地减少因突发环境事件造成的损失，维护正常的运行、生活秩序和社会稳定，最大限度的减少人员伤亡和财产损失，维护社会稳定，保护生态环境，编制完成了本预案。

企业各部门必须认真贯彻落实本预案的要求，坚持“预防为主，防控结合”的原则，核查本部门重点风险因素，将预案中的要求切实落实到日常工作中，搞好员工的教育培训及应急物资的准备，保证在突发环境事件中能够采取科学有效的控制措施，避免和减少事故危害，结合公司实际情况，编制《一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急预案》（第二版）。

二、应急预案编制过程概述

1、成立突发环境事件应急预案编制小组

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的相关要求，一汽红塔云南汽车制造有限公司成立编制工作组，由总经理任组长，各部门负责人任成员，开展一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急预案编制的相关工作。

2、资料调研收集和现场调查

根据《一汽红塔云南汽车制造有限公司新厂区内部加油站安全现状评价报告》及竣工环境验收监测报告表等资料，调研和收集项目地理位置、周边环境敏感目标、生产工艺、风险源、突发环境事件易发点、突发环境事件应急物资储备情况等资料。在资料调研收集的基础上进行现场调查，仔细排查和分析评估危险源；掌握企业附近企事业单位、居民区等环境敏感点具体位置等。

3、开展环境风险评估和应急资源调查

对风险源的环境风险进行全方面分析、评估，进行突发环境事件的情景构建，分析预测源强、释放途径、危害后果等，分析差距并完善环境风险事件防控与应急措施，按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）确定环境风险等级，依据《企业突发环境事件风险评估指南》编制了《一汽红塔云南汽车制造有限公司环境风险评估报告》。

编制小组调查了企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况，依据《环境应急资源调查指南》编制了《一汽红塔云南汽车制造有限公司应急资源调查报告》。

4、突发环境事件应急预案编制

编制小组根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》“第九条”的要求，按照《国家突发环境事件应急预案》标准编制了《一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急预案》。

5、预案初稿及意见征询

本公司主要从单位实际情况等方面对本应急预案进行了审阅。编制小组根据提出的意见对文本进行了修改。

6、组织演练

结合征求意见中提出的建议和意见，为验证应急预案的合理性、可行性，组织应急指挥部的组成人员及相关人员进行了桌面推演，主要暴露的问题是：部分职责范围会产生混淆；实施应急处置措施不当；突发环境事件分级不当造成响应不及时。

针对暴露的问题，采取对应的解决措施：通过分组讨论，对应急预案中具体职责内容分析解剖、加深理解，而后再进行调整优化；通过各类突发环境事件的现场反复模拟，逐一运用分析应急处置措施；梳理和模拟各级别的突发环境事件，明确划分级别的核心原则。

6、评审情况说明

2023年08月27日，本公司邀请专家对《一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急预案》进行了评审，并按评审意见对预案进行了修改。

7、签署发布环境应急预案

本环境应急预案经企业有关会议审议、专家组评审后，由企业法人签署发布。

三、重点内容说明

1、预案编制过程中对本公司所涉及危险废物及可能造成环境污染的物质进行了全面的排查，全面分析了生产过程中危险环节，确定了主要环境风险物质为废机油、汽油、柴油、乙炔、硫酸。根据环境风险分级，确定本公司突发环境事件风险等级为（Q0）一般环境风险等级（L）。

2、在风险识别的基础上，分析了各种风险源，确定主要风险场所为加油站、乙炔暂存间、喷涂工段、有机废气处理设施、废油临时存储库房、污水处理站，主要环境风险类别为泄露、火灾、爆炸及次生环境事故。

3、在一汽红塔云南汽车制造有限公司组织架构的基础上，全面分析本公司人员层次结构，确立以本公司总经理为总指挥、总经理助理为副总指挥及其他管理人员为主要应急人员的应急队伍，构成了应急组织体系。

4、在风险评估的基础上，建立了应急响应程序，确立了应急响应分级处置的程序。

5、根据风险目标的不同，建立了现场处置措施，细化了各种应急情况应急处置措施。

四、企业内部征求意见、企业内审及采纳情况说明

2023年05月20日由总经理组织本公司相关应急部门领导、主要技术人员及编制人员对本公司编制的《一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急预案》进行了内部评审和征求意见，经内审组全体人员认真的讨论，提出以下意见：

1、核实风险源识别和突发环境事件情景分析；补充、完善应急组织机构人员信息部分内容；

2、完善应急资源调查报告中突发环境事件所需应急资源、内部外部应急资源调查、存在问题、整改措施。

3、应急预案中完善应急预案体系、事件及预案分级、主要组织机构与职责。

4、核实公司内配备的应急物资数量。

编制小组采纳了上述4条意见，并对应急预案、风险评估报告、应急资源调查报告进行了修改，修改完善后，组织专家进行外部评审，经相关专家评审合格后，由法人签发实施，并报环保部门备案。

一汽红塔云南汽车制造有限公司

2023年08月29日

### 目  录

1  总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.2.1 法律、法规	1

1.2.2 标准和技术规范	3

1.2.3 预案相关政策文件	4

1.2.4 其他相关资料	4

1.3 适用范围	4

1.4 突发环境事件应急预案应急体系	5

1.4.1 突发环境事件应急预案	5

1.4.2 环境风险评估报告	5

1.4.3 环境应急资源调查报告	6

1.4.4 与其他预案的相互关系	6

1.4.5 预案间衔接关系	6

1.5 应急工作原则	7

1.6 国家突发环境事件分级级别	8

1.7 本预案突发环境事件分级原则	10

1.8 预案衔接	12

1.9 应急预案编制程序和内容	15

2  公司基本情况	16

2.1 公司概况	16

2.2 公司基本概况	16

2.2.1 地理位置及交通	17

2.2.2 所在地自然条件	17

2.2.3 周边环境	18

2.2.4 项目区平面布置	19

2.3 工艺基本情况	19

2.3.1 主要生产设施	19

2.3.2 原辅材料消耗	23

2.3.3产品名称及产量	23

2.3.4工艺流程	24

2.4 污染物产生情况	28

3  环境风险源及环境风险评估	30

3.1 主要环境风险源识别	30

3.1.1 风险物质识别	30

3.1.2 重大危险源辨识	37

3.1.3 生产设备风险识别	38

3.2 环境风险扩散途径分析	39

3.3 环境风险源分析	39

3.4 企业突发环境事件风险等级划分	40

3.5 风险源事件环境影响分析	40

3.5.1 风险事故背景	40

3.5.2 事故危害后果分析	41

3.6 环境风险源管理	43

3.7 环境事故预防措施	43

4  组织机构及职责	49

4.1 应急组织体系	49

4.2 指挥机构及职责	50

4.3 政府主导应急处置后的指挥与协调	55

4.4 环境应急专家	55

5  预防与预警	56

5.1 预防和预测	56

5.1.1 培训	56

5.1.2 监控	56

5.1.3信息监控因子	56

5.2 预警	57

5.2.1 预警来源	57

5.2.2 预警信息研判	57

5.2.3 预警信息收集	57

5.2.4 预警分级	58

5.2.5 预警信息发布	58

5.2.6 预警行动	58

5.3 预警级别调整和解除	64

6  信息报告与通报	66

6.1 内部报告	66

6.1.1 事故信息报告	66

6.1.2 事故信息通报	67

6.1.3 电话通报及联系内容	69

6.2 外部报告时限要求及程序	69

6.2.1 外部报告时限	69

6.2.2 报告程序	69

6.2.3 信息报告方式和内容	70

6.3 信息发布	71

7应急响应与措施	72

7.1 分级响应机制	72

7.1.1 Ⅱ级响应	72

7.1.2 Ⅰ级响应	73

7.1.3 Ⅲ级响应	73

7.2 应急响应程序	75

7.3 应急措施	75

7.3.1 突发环境事件现场应急措施	76

7.3.2 事件判断	76

7.4 安全防护	80

7.4.1 应急人员的安全防护	80

7.4.2 受灾群众的安全防护	80

7.5 应急监测	80

7.5.1 应急监测组	81

7.5.2 应急监测要求	81

7.5.3 应急监测措施	81

7.5.4 应急监测实施	82

7.5.5 应急监测内容	82

7.5.6 应急监测管理制度	84

7.6 应急终止	85

7.6.1 应急终止的条件	85

7.6.2 应急终止的程序	85

7.6.3 应急终止后的行动	85

8  后期处置	86

8.1 现场污染物后续处置	86

8.2 现场环保设施的维护	86

8.3 恢复重建	86

8.4 善后处理赔偿	87

8.5 发生环境污染事件后工作总结与评估	87

8.5.1 评估目的	87

8.5.2 评估报告的基本内容	87

9  应急培训与演练	89

9.1 宣传与培训	89

9.1.1 公众宣传教育	89

9.1.2 培训目的	89

9.1.3 培训内容及计划	89

9.1.4 培训方式	90

9.1.5 培训要求	90

9.2 应急演练	90

9.2.1 应急演练目的	90

9.2.2 演练内容	91

9.2.3 演练方式	91

9.2.4 演练记录与考核	91

10  应急保障	93

10.1 应急队伍保障	93

10.2 应急物资装备保障	94

10.3 通信与信息资源保障	96

10.4 交通运输保障	96

10.5 救援医疗保障	96

10.6 治安保障	96

10.7 经费及保障资金	97

10.8 其他保障	98

11  奖惩	100

11.1 奖励	100

11.2 处罚	100

12  预案评审、备案、发布和更新	102

12.1 预案评审	102

12.2 预案备案	102

12.3 预案发布	102

12.4 预案更新	103

13  预案的实施和生效时间	104

14  附则	105

14.1 名词术语	105

14.2 预案实施	105

15  附件、附图	107

# 1  总则

突发环境事件应急预案是针对可能发生的重大环境事件，保证迅速、有效、有序地开展应急处置行动，预防、降低事件损失而预先制定的有关方案，是本公司开展突发环境事件应急处置的行动指南。

## 1.1 编制目的

为避免和降低由于突发环境事件给环境及广大人民群众带来的破坏及损失，保证公众生命健康和财产安全，在突发环境事件发生后迅速有效控制处理，防止事件蔓延、扩大。通过统一指挥、明确职责来提高应急处置工作的能力和水平，发挥本公司各职能部门及政府、社会力量的作用，使事件发生的损失减少到最低限度，总结经验，吸取教训，防患未然。为完善应急管理机制，做到事件发生时应急措施稳健有序，保护周边群众人身安全和公司财产安全，特制定本预案。

## 1.2 编制依据

《一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急预案》的编制工作，严格按照国家、省、市各级政府下达的相关法律、法规、标准以及其他相关政策、文件进行。

## 1.2.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（中华人民共和国主席令第31号，2016年1月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（中华人民共和国主席令第87号，2018年1月1日修订）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第57号，2016年1月7日实施）；

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014年12月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施）；

（7）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号）；

（8）《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令第591号，自2011年12月1日起施行）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号， 2017年10月1日起施行）；

（10）《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第17号)；

（11）《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令第34号)；

（12）《危险化学品目录（2015版）》；

（13）《国家危险废物名录（2016版）》；

（14）《重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（国家安全生产监督管理总局）；

（15）《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发【2010】113号）；

（16）《突发环境事件应急预案管理办法》 (国办发【2013】101号)；

（17）《环境保护行政主管部门突发环境事件信息报告办法》（试行）；

（18）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》；

（19）环境保护部办公厅关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行)》的通知（环办应急【2018】8号）；

（20）《环境保护部关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（21）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，环发[2012]98 号；

（22）《环境保护部关于印发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕4号）；

（23）<关于印发《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》的通知>（环办[2014]118 号）；

（24）《云南省环境保护厅关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》（云环通【2015】39号）；

（25）《云南省环境保护厅关于贯彻实施突发环境事件应急预案管理办法的通知》（云环发〔2015〕50号）。

### 1.2.2 标准和技术规范

（1）《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）；

（2）《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）；

（3）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（4）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（5）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单；

（6）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

（7）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（8）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）；

（9）《国家危险废物名录》（2021年1月1日起施行）；

（10）《危险化学品名录（2018版）》（2018年起施行）；

（11）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（12）《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》；

（13）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（14）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（15）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）。

### 1.2.3 预案相关政策文件

（1）《国家突发环境事件应急预案》（2014年12月29日实施）；

（2）《国家突发公共事件总体应急预案》（2006年1月8日起施行）；

（3）《水污染防治行动计划》（国务院2015年4月2号发）；

（4）《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》（2017年1月1日施行）；

（5）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（6）《云南省环境保护厅应急中心关于进一步加强全省企业事业单位突发环境事件应急预案管理的通知》（云环应发〔2013〕12号）；

（7）《云南省环境保护厅关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》（云环通〔2015〕39号）。

### 1.2.4 其他相关资料

（1）《一汽红塔云南汽车制造有限公司新厂区内部加油站安全现状评价报告》（云南云天咨询有限公司，2009年12月）；

（2）《一汽红塔涂装有机废气处理项目竣工环境保护验收报告表》；

（3）其他相关资料；

（4）《一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急预案》（第一版）及备案证；

（5）危废暂存间相关整改资料；

（6）污水处理站在线监测系统；

以上凡不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本预案。

## 1.3 适用范围

本预案适用于一汽红塔云南汽车制造有限公司内发生的所有突发环境事件的预防、控制和处置行为。具体包括：

（1）泄漏事故：危废暂存间的废机油、加油站柴油、汽油发生泄漏、乙炔泄露、喷涂间废油漆及废水泄露、有机废气泄露、污水站废水泄露；

（2）火灾事故：因危废暂存间的废机油、废油漆桶、柴油、汽油、乙炔发生泄漏、遇明火或高温引发火灾事故；

（3）爆炸事故：加油站、乙炔遇明火、高温、管理疏漏、操作不当引发爆炸事故；

（4）其他不可抗拒因素引发的环境污染事件。

## 1.4 突发环境事件应急预案应急体系

环境应急预案定位于控制并减轻或消除污染。本应急预案为突发环境事件综合预案，主要是通过分析本公司内易导致突发环境事件风险源建立预警机制，建立突发环境事件组织机构、人员配置、应急工作原则和应急措施，为应急处置工作提供充分的依据和准备。

本公司突发环境事件综合预案文本体系主要包括突发环境事件应急预案文本、环境风险评估报告和环境应急资源调查报告三部分。

### 1.4.1 突发环境事件应急预案

本公司突发环境事件应急预案是针对各类突发环境事件从总体上阐述了公司基本概况、所涉及的风险源及环境风险评价、组织机构及职责、预防预警、相关信息及通报、应急响应与措施、后期处置、保障措施、培训与演练、备案实施及附件（包括救援电话联系表、突发环境事件信息表、应急物资装备清单、地理位置图、平面布置图、应急救援疏散路线图、公司周边环境保护目标分布图、风险源位置图）等，是应对本公司突发的各类环境事件的综合性文件。

### 1.4.2 环境风险评估报告

根据公司的规模、性质、风险物质的储量、风险物质的储存临界量、储存设施的安全稳定性、生产安全的管理体系、建筑物的安全性能等综合评估公司的风险类型。

### 1.4.3 环境应急资源调查报告

规范突发事件应对处置工作，从公司的人力、物力、财力、应急避难场所及周围资源、政府资源等综合的多方面调查应急资源的储备和管理，保障在突发环境事件发生时能够有效的开展救援工作。保证资源尽快投入使用，提高应急决策的科学性和时效性，保障应急救援工作有效进行。

### 1.4.4 与其他预案的相互关系

（1）本预案按照《曲靖市突发环境事件应急预案（试行）》和《曲靖市突发环境事件应急预案》的相关要求编制，与政府部门环境应急预案充分衔接。

（2）本公司今后若编制其它应急预案，须与本预案充分衔接（若先编制了其它预案，说明衔接情况，如应急组织体系的衔接、岗位人员的衔接、处置方案的衔接等）。

### 1.4.5 预案间衔接关系

公司突发环境事件应急预案与政府预案联络人定为胡晓冬，主要负责主持新编本项目突发环境应急预案，同时将编制的应急物资调查报告、风险评估和预案文本送至麒麟区生态环境局备案，协助环保部门收集信息，服务于政府环境应急预案编制。同时定期修订、更新预案文本，将变更的联络方式、物资等信息进行更新，保持信息的准确性。

应急预案关系图见图1.4-1所示。

图1.4-1 应急预案关系图

## 1.5 应急工作原则

企业在建立突发性环境污染事故应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，并符合国家有关规定和要求，结合本单位实际，贯彻如下原则：

（1）救人第一、环境优先

加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生，消除或减轻环境事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护周边人群生命财产安全，发生突发事件时以救人为主。

（2）先期处置、防止危害扩大

针对不同污染源所造成的环境污染、生态污染的特点，实行分类管理，充分发挥部门专业优势，使采取的措施与突发环境事件造成的危害范围和社会影响相适应。采取厂级救援和社会救援相结合的原则，救援行动必须迅速、准确、有效。

突发环境事故必须在救援指挥部的统一领导下，公安、消防、环保、劳动、卫生等部门密切配合，协同作战。迅速有效组织和实施救援，尽可能避免和减少损失。

（3）快速响应、科学应对

遵循科学原理，实现科学民主决策。依靠科技进步，不断改进和完善应急救援的方法、装备、设施和手段，依法规范应急救援工作，确保预案的科学性、权威性和可操作性。

（4）应急工作与岗位职责相结合

在各级党委、政府的统一领导下，实行由法人负责，各部门分级管理、协调作战为主的应急管理体制。针对不同污染源所造成的环境污染的特点，实行分类管理，充分发挥各专业应急指挥机构和应急救援分队的作用，加强企业各部门之间协同与合作。形成统一指挥、各负其责、协调有序、反应灵敏、运转高效的应急指挥机制。

（5）属地为主，分级响应

坚持属地管理原则，充分发挥基层党委、政府的主导作用，动员各社会团体的力量，形成上下一致、主从清晰、指导有力、配合密切的应急处置机制。

（6）充分准备

坚持平战结合，即平时做好人、财、物等方面的充分准备，应对应急预案进行充分的培训、演习和演练，才能应付战时的紧张局面；同时，企业应根据实际情况制定符合自身实际、有针对性的应急预案，并做好衔接工作，做到有的放矢，有备无患。

## 1.6 国家突发环境事件分级级别

根据国务院办公厅《关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函〔2014〕119号），突发环境事件分级标准：按照突发环境事件严重性和紧急程度进行研判，突发环境事件分为特别重大环境事件（Ⅰ级）、重大环境事件（Ⅱ级）、较大环境事件（Ⅲ级）和一般环境事件（Ⅳ级）四级。

（1）特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致30人以上死亡或100人以上中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5万人以上的；

③因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的；

④因环境污染造成区域生态功能丧失或区域国家重点保护物种灭绝的；

⑤因环境污染造成设区市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果；放射性同位素和射线装置失控导致3人以上急性死亡的；放射性物质泄漏，造成大范围辐射污染后果的；

⑦造成重大跨国境影响的境内突发环境事件。

（2）重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

①因环境污染直接导致10人以上30人以下死亡或50人以上100人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员1万人以上5万人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的；

④因环境污染造成区域生态功能部分丧失或该区域国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；

⑤因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致3人以下急性死亡或者10人以上急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成较大范围辐射污染后果的；

⑦造成跨省级行政区域影响的突发环境事件。

（3）较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

①因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或10人以上50人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5000人以上1万人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的；

④因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的；

⑤因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的；

⑥Ⅲ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致10人以下急性重度放射病、局部器官残疾的；放射性物质泄漏，造成小范围辐射污染后果的；

⑦造成跨设区的市级行政区域影响的突发环境事件。

（4）一般突发环境事件（Ⅳ级）

凡符合下列情形之一的，为一般突发环境事件：

①因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以下中毒或重伤的；

②因环境污染疏散、转移人员5000人以下的；

③因环境污染造成直接经济损失500万元以下的；

④因环境污染造成跨县级行政区域纠纷，引起一般性群体影响的；

⑤Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的；放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值的照射的；放射性物质泄漏，造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的；铀矿冶、伴生矿超标排放，造成环境辐射污染后果的；

⑥对环境造成一定影响，尚未达到较大突发环境事件级别的。

上述分级标准有关数量表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

## 1.7 本预案突发环境事件分级原则

根据风险评估报告，本公司环境风险等级判定为“一般”突发环境事件，按照突发事件严重性和紧急程度，参照《国家突发环境事件应急预案》(国办函(2014)119号)分级办法，按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应级别分涉外级、厂内级和车间级，即可控为本公司内部响应，超出本公司应急处置能力时，应及时启动不可控级别，由应急救援指挥部总指挥请求当地政府部门支援。本公司根据自身实际情况将突发环境事件分为涉外级(I级事件)、厂内级(II级事件)、车间级（Ⅲ级事件）。

1、涉外级(I级事件)

突发环境事件排放物大量进入公司外围环境，仅靠本公司的力量难于迅速完成应急救援任务，需要地方政府协调支援的事件。

发生暴雨等自然灾害或机械设备运行故障等引发的循环水池大量泄漏，废水流出公司外。

发生有机废气处理设备及设施发生故障引发的大量废气泄漏。

危险废物(废机油)储存遇着雨水泄漏等进入厂区外环境。

危险化学品(乙炔、柴油、汽油)储存和运输泄漏引发的突发环境事件。

易发生火灾及爆炸区域(加油站、乙炔暂存间)火灾及爆炸发生后导致衍生出大量消防废水、废气、固体废物进入外环境的突发环境事件。

2、厂内级(II级事件)

靠公司内部力量可以进行突发环境应急处置的事件。

机械设备运行故障等引发的故障引发循环水系统少量泄漏，可以通过公司内事故水池接纳回收，不会导致生产废水流出公司外环境。

生产过程发生危险废物储存少量泄漏，可以及时进行回收，不会导致泄漏进入外环境。

危险化学品乙炔、柴油、汽油储存和运输少量泄漏，经及时处理不会进入外环境。

易发生火灾及爆炸区域(加油站、乙炔暂存间)火灾及爆炸发生后，公司内部能够及时得到有效控制，且不会导致消防废水流出公司外。

3、车间级（Ⅲ级事件）

只影响公司部分辅助设施，对生产影响较小，依靠车间力量能够处理。

循环水系统发生微量跑冒滴漏，管道、阀门故障可以通过公司内机械部门负责人及时修复完善,不会导致废水流出公司外。

有机废气处理设备等故障通过公司内机械部门负责人及时修复完善，不会导致大量泄漏废气进入公司外。

危险废物暂存间和危险化学品储存区域存在突发环境安全隐患，通过公司内机械维修人员及时修复完善。

危险化学品运输车辆存在突发环境安全隐患，通过公司内当班组人员及时修复完善。

（5）火灾及爆炸安全隐患，通过公司内相应班组人员即可控制。

## 1.8 预案衔接

2020年企业自行编制突发环境事件应急预案（第一版），应急救援小组共分为安全警戒工作组（简称“警戒组”）、医疗救护工作组（简称“医疗组”）、抢险救援工作组（简称“抢险组”）、水电通讯保障工作组（简称“水电组”）、物资保障工作组（简称“物资组”）、后勤保障工作组（简称“后勤组”）、善后处理工作组（简称“善后组”）、外勤接待工作组（简称“外勤组”）八个组。并于主管部门备案。2020年至今企业为发生过突发环境事件，期间进行了危废暂存间的整改和《一汽红塔云南汽车制造有限公司涂装有机废气处理项目竣工环境保护验收》。生产规模及生产工艺、生产环境等为发生重大变化。根据相关法律法规及主管部门的要求，一汽红塔云南汽车制造有限公司于2023年进行突发环境事件第二版的更新，由于企业生产自动化的改进及管理部门的精减，应急救援小组分现场处置组、疏散引导组、环保应急组、后勤保障组4个小组，满足应急救援的需求。本次更新属于正常更新。

根据《曲靖市麒麟区突发环境事件应急预案》，突发环境事件应急预案应与相关的应急预案相衔接。为此，本公司突发环境事件应急预案应与《曲靖市麒麟区突发环境事件应急预案》相衔接。在工作机制方面，明确突发事件后，公司自身无法控制事态发展立即向麒麟区政府、曲靖市生态环境局麒麟分局报告，请求支援。

本预案一级响应里由企业应急指挥部负责临时指挥，先行开展应急救援工作，政府成立现场应急指挥部时，企业的应急指挥权移交政府指挥部人员指挥，并介绍事故情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置，见图1.8-1。

预案的衔接由应急办公室负责，本应急预案发布实施后向曲靖市生态环境局麒麟分局备案。

图1.8-1 应急预案衔接关系图

## 1.9 应急预案编制程序和内容

图1.9-1  突发环境事件应急预案编制流程图

# 2  公司基本情况

## 2.1 公司概况

表2.1-1 企业基本情况表

| 企业名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 915303002172268443 |
| 所属行业类别 | 汽车制造业（C3611） |
| 法人代表 | 李胜 |
| 单位所在地 | 云南省曲靖市麒麟区南宁北路368号 |
| 企业经度 | 东经103.80888319°、北纬25.52153708° |
| 许可经营范围 | 轻型载货车、轻型客车、新能源汽车及以上车类零部件和总成生产、销售、对外贸易经营（货物进出口或技术进出口）。 |
| 成立日期 | 1997年05月27日 |
| 主要联系方式 | 惠兴朝（电话：13529870099） |
| 企业规模 | 6.6万台/a |

## 2.2 公司基本概况

一汽红塔云南汽车制造有限公司位于云南省曲靖市麒麟区南宁北路368号，地理坐标：东经103.80888319°；北纬25.52153708°。一汽红塔云南汽车制造有限公司（以下简称：一汽红塔公司）位于云南省曲靖市麒麟区南宁北路368号，占地面积277683m2，注册资本95598.26376万元。一汽红塔公司，是由中国汽车第一品牌的第一汽车集团和中国烟草第一品牌的云南红塔集团强强联合，于1997年组建的中国较大的轻型汽车生产基地之一。汽车冲压、焊装、涂装、总装四大工艺水平和自动化程度在国内轻型汽车行业中位居前列，年生产能力6.6万台。拥有三条驾驶室大型覆盖件冲压流水线；驾驶室采用机器人焊接，自动化程度高；采用环保节能的前处理、喷涂技术，驾驶室、货厢防腐能力强；总装柔性化程度高，快速满足用户需求。车架总成主要生产设备有3000吨压机、数控冲、腹面冲、阴极电泳，精度高、柔性化好，防腐性强。

一汽红塔公司车身涂装生产线于1992年6月投入生产，占地面积10018.26m2，生产线包括脱脂、表调、阴极电泳、PVC底涂、密封胶、中涂、面涂、点修补等涂装工艺，承担着轻卡车身、轻卡货厢、皮卡车身、皮卡车厢等工件的混线生产，涂装烘干废气原采用催化燃烧处理，涂装喷涂废气采用水旋过滤进行处理后通过烟囱直接排放，因废气治理装置及设备老化，处理效果差，废气达不到国家排放标准。根据《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(国务院国发( 2018 )22号，和《控制污染物排放许可制实施方案》(国办发( 2016 )81号)的要求，一汽红塔公司对车身涂装生产线产生的有机废气处理设施及设备进行升级改造。

### 2020年7月20日进行了突发环境事件应急预案备案，备案号：5303022016003。2021年01月15日一汽红塔公司按照该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》中应当填报环境影响登记表的建设项目，属于第100脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等大气污染治理工程中全部，进行了建设项目环境影响登记表的备案，备案号为202153030200000004。一汽红塔公司于2022年10月28日按《排污许可证申请与核发技术规范  汽车制造业》（HJ971-2018）更换了排污许可证，证书编号：915303002172268443001R。

### 2.2.1 地理位置及交通

麒麟区位于云南省东部，地处东经103°10′~104°13′、北纬25°08′~25°36′之间。东与富源县接壤，南与罗平县、陆良县毗邻，西与马龙县交界，北与沾益区相连。

本项目位于云南省曲靖市麒麟区南宁北路368号，地理坐标：东经103.80888319°；北纬25.52153708°。（项目地理位置图见附图1）。

### 2.2.2 所在地自然条件

（1）气候、气象条件

麒麟区属北亚热带季风气候。夏无酷暑，冬无严寒，干湿季节分明。年平均气温14.5℃，平均降雨量1008毫米，平均降雪日6天，平均日照2096小时，平均风速2.7米/秒。时有干旱、洪涝、冰雹、霜冻、低温冷害、龙卷风等灾害性天气出现。

（2）地形地貌

麒麟区东西高中部低。中部为平坝，东西两侧多为山地。最高点在沿江乡境内的曹家大山，主峰海拔2452.2米，最低点在越州镇薛旗田南南盘江河缘处，海拔1845.1米。

（3）水文及水资源

麒麟区境内主要河流有纵贯南北的南盘江，为珠江上游，境内流长56.7公里；东部的龙潭河和转长河，境内流长分别为28.4公里、31公里；西部的白石江和潇湘江，境内流长分别为31公里、46.7公里。 均属于珠江水系。

麒麟区水资源总量为7.4368亿立方米，人均占有水资源总量为1313立方米。建立了独木大型水库、潇湘中型水库、水城中型水库，总库容量为19924万立方米。地热资源有三宝温泉，泉水为碳酸泉，平均水温在40°～57°之间，昼夜出水量达2400立方米（项目所在地水系图见附图4）。

（4）交通概况

项目区位于麒麟区中心城区，地理位置优越，交通发达。曲靖火车站位于麒麟区建宁西路，建设于1966年，是贵昆线上客货运输的重要枢纽。贵昆铁路北自沾益站南5km处入境， 西至马龙县大海子站出境， 区内行程20km。

麒麟区西有昆曲高速公路至昆明136公里；东有曲胜高速公路至富源县城62公里；至胜境关73公里进入贵州省；北有宣天高等级公路至宣威108公里；南有曲陆高等级公路至陆良65公里。全区乡(镇)公路共189公里，乡村(委会)公路218公里，加上村委会至各个自然村的公路，全区公路通车里程达1111公里。

（5）极端天气情况和自然灾害情况

经查询，麒麟区极端天气可能会出现冰雹、暴雨、干旱、暴风等。

### 2.2.3 周边环境

项目位于曲靖市麒麟区中心城区，周围均为小商铺、酒店及居民区，企业周边环境风险受体主要为麒麟区第三中学、丰登汽配市场、金穗花园六期、瑞和新城瑞华苑、居民区及白石江。情况如下表2.2-1所示。

表2.2-1  环境风险受体情况表

| 环境要素 | 保护目标 | 方向 | 距离（m） | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 麒麟区三中 | 约4000人 | 北面 | 102.59m | 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 |
|  | 丰登汽配市场 | 约200人 | 北面 | 123.50m |  |
|  | 金穗花园六期 | 约5000人 | 西南面 | 105m |  |
|  | 瑞和新城瑞华苑 | 约2000人 | 东北面 | 148.11m |  |
|  | 居民区 | 约5000人 | 东面 | 80m |  |
| 地表水环境 | 白石江 | 南面 | 35.41m | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 白石江 | 西南面 | 61.38m |  |

### 2.2.4 项目区平面布置

## 项目区位于麒麟区中心城区，地理位置优越，交通发达。项目区域主要包括办公及生活区、生产区、辅助设施和停车场。项目区入口位于南宁北路，由西向东进入厂区。项目区内，办公及生活区位于项目区南侧，办公及生活区为独栋办公楼，距离城市主干道距离较远。项目生产区位于项目区南侧，紧邻紫云路，有利于交通运输。项目区废水处理站位于项目区北侧，远离办公及生活区。项目区建有完善的供排水系统，厂区除绿化带外无裸露地面，综上所述场地布置较为合理，总平面布置具体见附图2。

## 2.3 工艺基本情况

### 2.3.1 主要生产设施

项目生产设施表见2.3-1所示。

表2.3-1  项目生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 实际数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前处理生产线 | / | 1条 |
| 2 | 电泳涂装线 | / | 1条 |
| 3 | 打胶生产线 | / | 1条 |
| 4 | 中涂生产线 | / | 1条 |
| 5 | 面漆涂装线 | / | 1条 |
| 6 | 应急池 | 3m×8m×3m | 72m3 |
| 7 | 捕集漆雾的循环水槽 | 50m×2m×5m | 500m3 |
| 8 | 缓存池 | 10m×20m×3m | 600m3 |
| 9 | 生物处理池 | 10m×20m×2m | 400m3 |
| 10 | 油漆桶暂存间 | / | 30m2 |
| 11 | 废机油、稀释剂桶贮存间 | 分三格，防渗 | 200m2 |

项目环保设备详见下表。

表2.3-2 废气收集情况表

| 编号 | 点位 | 风量(m3/h) | 处理系统 | 实际处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电泳烘干废气 | 3000 | 合并总风量为6000m3/h | 一套风量10000m3/h， 收集+RTO系统 |
| 2 | 中涂烘干废气 | 1500 |  |  |
| 3 | 面涂烘干废气 | 1500 |  |  |
| 4 | 上胶烘干废气 | 3000 | 对喷漆房降风量设计，合并总风量为206000m3/h | 一套风量220000m3/h，干式过滤+活性炭吸附系统 |
| 5 | 主调漆房废气 | 5000 |  |  |
| 6 | 辅助调漆废气 | 3000 |  |  |
| 7 | 中涂喷漆废气 | 152400 |  |  |
| 8 | 中途点补废气 | 5000 |  |  |
| 9 | 塑料件烘干废气 | 70000 |  |  |
| 10 | 塑料件喷涂废气 |  |  |  |
| 11 | 面漆喷涂废气 | 292000 | 对喷漆房降风量设计，合并总风量为210000m3/h | 一套风量220000m3/h，干式过滤+活性炭吸附系统 |
| 12 | 面漆点补废气 | 5000 |  |  |
| 13 | 合计设计 |  |  | 450000m3/h |

表2.3-3  项目环保设施一览表

| 序号 | 污染物名称 | 实际治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | （1）喷漆室废气： 收集后采用“干式过滤器+活性炭吸附”处理，喷漆室主调漆房内为收集，采用房内顶部及四周相结合收集的方法，管道为镀锌风管，收集口采用百叶窗式，收集后主管增设风机（风量：5000m3/h，压力：1600～2000Pa），然后送入废气处理装置。 喷漆室辅助调漆区域，在喷漆房外，调漆工位增设收集罩（5个工位，收集高度在调漆工位上方0.5～0.8m处，不影响工人调漆施工），收集罩材质为镀锌钢板，管道为镀锌风管，收集后主管增设风机（风量：3000m3/h，压力：1600～2000Pa），然后送入废气处理装置（预处理+活性炭吸附）。 干式漆雾过滤器能较完全地去除粉尘、漆雾，气体中0.5um以上的尘净化效率≧99%。它的原理是通过材料纤维改变漆雾颗粒的惯性力方向从而将其从废气中分离出来，材料逐渐加密的多重纤维经增加撞击率，提高过滤效率。过滤时能有效通过不同过滤材料组合，利用材料空间容纳漆雾，达到更高的过滤效率是干式材料的特有性能。活性炭吸附设备内部分为布气区和吸附区，布气区主要用于废气的均匀分配，吸附区用于废气与活性炭充分接触吸附，活性炭吸附段设备总压降≤1500Pa。活性炭选用优质无烟煤、木炭、椰壳等作为原料、外形为蜂窝状，很多小微孔，很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的毛细管孔，具有很强的吸附能力。 |
|  |  | （2）电泳烘干废气、中涂烘干废气、面涂烘干废气 电泳烘干废气、中涂烘干废气、面涂烘干废气经过收集后采用“蓄热氧化系统（RTO）”处理。RTO把有机废气加热升温至800℃，使废气中的VOC氧化分解,成为无害的CO2和H2O；氧化时的高温气体的热量被蓄热体“贮存”起来，用于预热新进入的有机废气，从而节省升温所需要的燃料消耗，降低运行成本。 |
| 2 | 废水 | 捕集漆雾的循环水槽采取负压方式，坠落的油漆进入地下循环池形成含油漆废水，该工段废水循环使用。置换废水进入厂区污水处理站处理。废油漆收集后委托文山海创环保科技有限责任公司处理。 |
|  |  | 其他工段生产废水和生活污水排入缓存池，最后进入污水处理站处理，处理达标的废水排入市政管网。 |
| 3 | 固废 | 项目产生的固体废物主要有废钢铁、废油漆桶、废稀释剂桶等，废钢铁收集后外卖。废油漆桶、废稀释剂桶固体废物统一收集于专用危废暂存间，达到一定数量后交由文山海创环保科技有限责任公司代为处理。 |

#### 表2.3-4 干式过滤器+活性炭吸附

| 序号 | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理风量（m3/h） | 450000m3/h |
| 2 | 耐温 | 60℃ |
| 3 | G4过滤棉 | 96套 |
| 4 | 活性炭 | 蜂窝状，24m3 |
| 5 | 外形尺寸（具体尺寸根据现场二次设计） | 4.2*2.8*2.8(过滤器单套20个) |
| 6 | 数量 | 6套 |

表2.3-5 高浓度废气RTO蓄热氧化系统

| 序号 | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 净气最大风量（m3/h） | 10000 |
| 2 | 进口废气温度 | 60℃ |
| 3 | 净气温度 | 110～135℃ |
| 4 | 进入蓄热室的燃烧温度 | 750～850℃ |
| 5 | RTO数量 | 1台 |
| 6 | 净气效率 | ≥99% |
| 7 | 最大压降 | 3000Pa |
| 8 | 燃烧机 | 总功率：580KW,天然气低热值：36000 kJ/Nm³，燃料压力范围300～500mbar |
| 9 | 陶瓷蓄热体 | 蜂窝式+鞍环式 |
| 10 | 助燃风机 | 风量：700m3/h,风压：9000Pa |
| 11 | RTO风机 | 风量：12000m3/h,风压:5000Pa |

表2.3-6 引风机及排气筒

| 序号 | 内容 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 处理风量（m3/h） | 220000 |
| 2 | 全压（Pa） | 3000 |
| 3 | 功率（KW） | 315 |
| 4 | 数量 | 2套 |
| 5 | 材质 | 碳钢防腐，喉口防爆 |
| 6 | 配套设备 | 含隔音箱、减震垫、软链接等 |
| 7 | 运行噪声 | 设备≤80dB（A），周边居民区昼间≤55dB，夜间≤50dB |
| 8 | 备注 | 叶轮动平衡精度不低于G2.5 级，且能 24小时连续运转；防护等级 IP55、电流 380V、3相、50Hz，F 级绝缘，B 级温升。 |
| 排气筒 |
| 序号 | 内容 | 技术参数 |
| 1 | 处理风量（m3/h） | 450000 |
| 2 | 尺寸 | φ×H= 3200×25000mm |
| 3 | 风速（m/s） | 12～15 |
| 4 | 材质 | 碳钢防腐，直立式 |
| 5 | 备注 | 陪塔架、Z字爬梯及检测口平台等 |
| 6 | 数量 | 1套 |

### 2.3.2 原辅材料消耗

表2.3-7 项目主要原辅材料

| 序号 | 名称 | 年用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EG7800阴极电泳漆灰浆 | 7.2吨 |  |
| 2 | EG7800阴极电泳漆乳液 | 31.4吨 |  |
| 3 | EK802稀释剂 | 2.2吨 |  |
| 4 | EK802玉石白丙烯酸聚氨酯磁漆 | 1.8吨 |  |
| 5 | FJ-CET玉石白本色底色漆 | 5.7吨 |  |
| 6 | FJ金属底色漆稀释剂 | 2.8吨 |  |
| 7 | FQ-CET罩光清漆 | 4.4吨 |  |
| 8 | FZ-CET浅灰氨基烘干中涂 | 1.1吨 |  |
| 9 | PB9102玉石白丙烯酸氨基烘干面漆 | 6.1吨 |  |
| 10 | PB9202富贵蓝丙烯酸氨基烘干面漆 | 4.5吨 |  |
| 11 | PB稀释剂 | 9.5吨 |  |
| 12 | TD-PP浅灰塑料件底漆 | 1.5吨 |  |
| 13 | TD-PP浅灰塑料件底漆 | 1.2吨 |  |
| 14 | 表面活性剂 | 1.1吨 |  |
| 15 | 促进剂 | 1.3吨 |  |
| 16 | 脱脂剂 | 8.8吨 |  |
| 17 | 氢氧化钠 | 4.0吨 |  |
| 18 | 聚合氯化铝 | 7.2吨 |  |
| 19 | 稀硫酸 | 19.0吨 | 最大储量30kg |
| 20 | 石灰 | 12.0吨 |  |
| 21 | 聚丙烯酰胺 | 0.2吨 |  |
| 22 | 电 | 3894.4Kwh/d |  |
| 23 | 天然气 | 50m³/h |  |
| 24 | 柴油 | 1890m3 | 3个，每个63m3 |
| 25 | 汽油 | 630m3 | 1个，每个63m3 |
| 26 | 润滑油 | 4t | 最大储量4t |

### 注：原辅料各种油漆、稀释剂的主要成分为含苯、甲苯、二甲苯。

### 2.3.3产品名称及产量

产品类型主要为轻型卡车。项目产品方案见表2.3-8所示。

表2.3-8  项目产品方案

| 序号 | 产品种类 | 规格 | 产量（万t/a ） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻型卡车 | 整车制造 | 6.6 |

### 2.3.4工艺流程

（1）总体工艺流程

项目生产工艺包括冲压、焊接、涂装、总装四大工艺。在生产过程中使用到乙炔、天然气、柴油、煤油等燃料，天然气由曲靖市天然气公司直接供应，项目区不暂存天然气。厂区内建设有一座加油站，加油站于2009年12月委托云南云天咨询有限公司编制了安全现状评价报告。项目生产工艺及产排污节点见图2.3-1所示。

图2.3-1 项目生产工艺流程示意图

（2）涂装车间生产工艺及产污环节

本项目涂装车间承担轻卡车驾驶室、车厢及塑料零件涂装，有完整的涂装工艺，包括前处理、电泳、电泳烘干、涂密封胶、密封胶烘干、打磨擦净、中涂、中涂烘干、面涂、面涂烘干、修补、调漆等工序。涂装车间生产工艺流程及有机废气产生点如图2.3-2。

（1）电泳涂装：该工序所用涂料为水性电泳涂料，涂料有机溶剂含量在3%左右，涂装方式为浸涂，在泳涂过程中排放极少量有机废气。

（2）电泳烘干：电泳涂装后的工件进入温度为180℃电泳烘干炉内进行烘干，生产过程产生少量有机废气，废气排放量3000m3/h。

（3）涂密封胶：该工序所用密封胶为高固体份材料，对工件接缝进行密封，在生产过程中不产生有机废气。

（4）密封胶烘干：对密封胶进行表面烘干，避免擦净过程中损伤破坏，该工序生产过程产生极少量有机废气。

（5）擦净：把工件表面杂物擦净，该工序不产生有机废气。

（6）喷中涂漆：该工序所用涂料为溶剂性涂料，溶剂含量40%左右，在生产过程中产生有机废气及漆雾颗粒，废气及漆雾颗粒经水旋过滤器后漆雾被水幕捕集后进入水中，加入漆雾凝集剂处理后作危险废物处置，有机废气外排。有机废气排放量152400 m3/h，排放浓度低，风量大。

（7）中涂漆烘干：喷中涂的工件进入140℃烘干炉内进行烘干，生产过程中产生产有机废气，废气排放量15003/h，排放浓度高，风量小。

（8）打磨擦净：把工件表面杂物清理擦净，该工序不产生有机废气。

（9）喷面漆：该工序所用涂料为溶剂性涂料，溶剂含量45%左右，在生产过程中产生有机废气及漆雾颗粒，废气及漆雾颗粒经水旋过滤器后漆雾被水幕捕集后进入水中，加入漆雾凝集剂处理后作危险废物处置，有机废气外排。有机废气排放量292000 m3/h，排放浓度低，风量大。

（10）面漆烘干：喷对面涂的工件进入140℃烘干炉内进行烘干，生产过程中产生产有机废气，废气排放量1500m3/h，排放浓度高，风量小。

（11）修补：对工件表面漆膜质量问题进行修补处理，该工序产生少量有机废气。

对塑料零件表面进行清理擦净，喷漆底漆及面漆、再进入60℃-80℃的烘干炉进行烘干，该工序所用涂料为溶剂性涂料，溶剂含量40%左右在生产过程中产生有机废气及漆雾颗粒，废气及漆雾颗粒经地面水帘板过滤器后漆雾被水幕捕集后进入水中，加入漆雾凝集剂处理后作危险废物处置，有机废气外排。有机废气排放量70000 m3/h，排放浓度低，风量高。工艺流程及产排污节点见图2.3-2所示。

图2.3-2  涂装车间生产工艺图及产污节点图

（3）涂装车间有机废气处理工艺及产污环节

高浓烘干废气工艺流程：电泳烘干废气、中涂烘干废气、面漆烘干废气收集合并后，风量总计6000m3/h，经过风机送入蓄热室焚烧装置RTO（设计10000m3/h）系统高温(760-850°)燃烧后达标排放。

低浓（调漆、胶烘干、中涂及点补、塑料件）废气工艺流程：调漆废气、胶烘干废气、中涂喷漆废气（降风量设计后）、中涂点补废气与塑料件废气收集合并后，风量总计约220000m3/h，进入干式过滤器去除漆雾等颗粒物，再经活性炭吸附后通过风机达标排放。

低浓（面漆、面漆点补）废气工艺流程：面漆（降风量设计后）、面漆点补废气、中涂点补废气收集合并后，风量总计约220000m3/h，进入干式过滤器去除漆雾等颗粒物，再经活性炭吸附后通过风机达标排放。

图2.3-3  有机废气处理工艺流程图

## 2.4 污染物产生情况

项目污染物的产生及治理情况详见表2.4-1。

表2.4-1  运营期污染物产生情况一览表

| 类型 | 排放源 | 治理措施 |
| --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 涂装车间 | 电泳烘干废气、中涂烘干废气、面漆烘干废气收集合并后，风量总计6000m3/h，经过风机送入蓄热室焚烧装置RTO（设计10000m3/h）系统高温(760-850°)燃烧后达标排放。 |
|  |  |  | 调漆废气、胶烘干废气、中涂喷漆废气（降风量设计后）、中涂点补废气与塑料件废气收集合并后，风量总计约220000m3/h，进入干式过滤器去除漆雾等颗粒物，再经活性炭吸附后通过风机达标排放。 |
|  |  |  | 面漆（降风量设计后）、面漆点补废气、中涂点补废气收集合并后，风量总计约220000m3/h，进入干式过滤器去除漆雾等颗粒物，再经活性炭吸附后通过风机达标排放。 |
|  |  | 食堂 | 项目运营期工作人员较少，食堂属于小型食堂，食堂使用电、罐装液化气等清洁能源，另外，项目建设方在食堂安装了油烟净化设施 |
| 水污染物 | 生产废水 | 喷涂车间设置1座500m3循环池，用于收集含油漆废水，循环池废水定期排入厂区污水站处理。污水处理站设置有一座600m3缓存池和一座400m3生物处理池，用于处理生产废水和生活污水，污水站处理达标后排入市政管网。污水站使用的药剂主要为石灰及硫酸。 |
|  | 员工生活 | 生活污水经化粪池处理后排入污水处理站，处理达标后排入市政管网。 |
| 固废 | 废油漆 | 喷涂车间产生的废油漆经过循环池隔离处理后，统一收集于废机油、稀释剂固废暂存间，达到一定数量后委托文山海创环保科技有限责任公司代为处理。 |
|  | 废钢铁 | 生产过程中产生的废钢铁统一收集后外售。 |
|  | 废机油 | 项目产生的废机油统一收集于废机油、稀释剂固废暂存间，回用于生产机械轴承润滑消耗。 |
|  | 废油漆桶 | 项目产生的废油漆桶统一收集于废油漆桶暂存间，委托文山海创环保科技有限责任公司代为处理。 |

# 3  环境风险源及环境风险评估

## 3.1 主要环境风险源识别

### 3.1.1 风险物质识别

根据建设方提供的资料以及实地踏勘的情况，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，根据现场踏勘和业主提供资料，依据公司生产工艺流程，对原辅材料、三废所涉及的环境风险物质进行识别，识别结果见表3.1-1所示。

表3.1-1  项目主要环境风险物质识别一览表

| 序号 | 名称 | CAS号 | 使用部位 | 最大储存量（日常） | 储存位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | / | 机械设备 | 0.15t | 废机油桶危废暂存 | 设备润滑 |
| 2 | 汽油 | / | 燃油设备 | 49.77t | 油库 | 危险废物 |
| 3 | 柴油 | / | 燃油设备 | 160.65t | 油库 | 危险废物 |
| 5 | 乙炔 | 74-86-2 | 焊接工艺 | 0.04t | 乙炔气瓶暂存库 | 危险废物 |
| 6 | 硫酸 | 7664-93-9 | 污水处理站 | 0.03t | / | 危险废物 |

（2）环境风险物质的危险性判断及识别

表3.1-2  环境风险物质的危险性判断及识别

| 序号 | 物质 | 主要危险性（判定依据） | 是否属于环境风险物质 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有毒气体物质 | 易燃易爆气体物质 | 有毒液体物质 | 易燃液体物质 | 其他有毒物质 | 遇水生成有毒气体物质 | 重金属及其化合物 | 其他类物质及污染物 |  |
| 1 | 废机油 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 是 |
| 2 | 柴油 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 是 |
| 3 | 汽油 |  |  |  | √ |  |  |  |  | 是 |
| 4 | 乙炔 |  | √ |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 5 | 硫酸 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 是 |
| 6 | 危废间废油漆 |  |  | √ |  |  |  |  |  | 否 |

（3）环境风险物质识别情况

3.1-3  涉及环境风险物质识别情况表

| 序号 | 风险单元 | 风险物质 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | Q值 | 是否构成环境风险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危废暂存间 | 废机油 | 0.15 | 2500 | 0.00006 | 是 |
| 2 | 油库 | 汽油 | 49.77 | 2500 | 0.019908 | 是 |
| 3 |  | 柴油 | 160.65 | 2500 | 0.06426 | 是 |
| 4 | 生产制造 | 乙炔 | 0.04 | 10 | 0.004 | 是 |
| 5 | 污水站 | 硫酸 | 0.03 | 10 | 0.003 | 是 |
| 合计 |  | / |

由上表可知，Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则 》（HJ169-2018

）判断，该项目环境风险潜势为Ⅰ，企业直接评为一般环境风险等级。

（4）主要危险物质理化性质

根据识别结果，本公司的环境风险源为危废暂存间、油库和喷涂车间。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》物质危险性识别，结合《危险化学品名录》（2018版），对比分析企业在生产过程中涉及风险物质的危险性，结果见表3.1-4、表3.1-5、表3.1-6、表3.1-7、表3.1-8所示。

1）废机油理化性质

项目运营期，各类机械设备、设施在日常的检修、维护保养过程中产生一定量的废机油。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录 A分类，废机油属于第八部分其他类物质及污染物。废机油属易燃易爆品。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：皮肤直接接触，引起皮炎、光毒性皮炎、中毒性黑皮病。

急救措施：皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用流动的清水彻底冲洗皮肤。重者就医；眼晴接触：担起眼脸，用大量清水或生理盐水冲洗，重者就医；

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通，如呼吸困难，应给予输氧，如呼吸停止，立即进行人工呼吸，及时送医。

医院救治；食入：尽快彻底洗胃，就医。

预防措施：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。

泄漏处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源；防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

2）柴油理化性质

表3.1-4  柴油理化性质和危险特性

| 第一部分 危险性概述 |
| --- |
| 危险性类别： | 第3.3类高闪点易燃液体 | 燃爆危险： | 易燃 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 | 有害燃烧产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 环境危害： | 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染 |
| 第二部分 理化特性 |
| 外观及性状： | 稍有粘性的棕色液体。 | 主要用途： | 用作柴油机的燃料等 |
| 闪点（℃）： | 45～55℃ | 相对密度（水＝1）： | 0.87～0.9 |
| 沸点（℃）： | 200～350℃ | 爆炸上限％（V/V）： | 4.5 |
| 自然点（℃）： | 257 | 爆炸下限％（V/V）： | 1.5 |
| 溶解性： | 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。 |
| 第三部分 稳定性及化学活性 |
| 稳定性： | 稳定 | 避免接触的条件： | 明火、高热 |
| 禁配物： | 强氧化剂、卤素 | 聚合危害： | 不聚合 |
| 分解产物： | 一氧化碳、二氧化碳 |
| 第四部分 毒理学资料 |
| 急性毒性： | LD50 LC50 |
| 急性中毒： | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中 |
| 慢性中毒： | 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛 |
| 刺激性： | 具有刺激作用 |
| 最高容许浓度 | 目前无标准 |

3）汽油理化性质

表3.1-5 汽油的理化性质和危险特性

| 标识 | 中文名：汽油 |
| --- | --- |
|  | 英文名：Gasoline |
|  | 主要成分：C5-C12脂肪烃和环烷烃 |
|  | 化学品类别：多组分的混合气态化石燃料 |
| 理化性质 | 外观与性状：比空气轻，黄色透明液体。 |
|  | 密度 (水=1)：0.70-0.78g/cm3 |
|  | 溶解性：不溶于水。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃性液体 |
|  | 危险特性 | 极易燃烧。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 慢性中毒、引发呼吸道黏膜的炎症、急性中毒等。 ①汽油为麻醉性有毒物质，对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有共济失调、头晕、恶心呕吐等。 ②重度中毒则为吸入高浓度汽油蒸气后，表现为中毒性脑病，少数可产生脑水肿，出现颈项强直、面色潮红、脉搏波动和呼吸浅快；吸入极高浓度汽油后可引起突然意识伤失，反射性呼吸停止而死亡。 ③平时注意驾驶室底部密封以减少发动机的汽油向驾驶室扩散外，还应注意行车时多打开专车窗，通风换气，降低驾驶室内的汽油浓度。 ④汽油对皮肤有去脂作用，司机在修理汽车时，经常接触汽油，很容易引起皮肤干燥皲裂、角化和慢性皮炎；用嘴吸汽油又容易引起急性肺炎。因此，司机在接触汽油后，应及时将接触部位清洗干净，以便减少汽油对皮肤的损害，更要杜属绝用嘴吸汽油的不良习惯。 |
| 毒理学特性 | 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD50 67000mg/kg（小鼠经口）；LC50103000mg/m3，2小时（小鼠吸入） 刺激性：人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入3g/m3，12-24小时/天，78天（120号溶剂汽油），未见中毒症状。大鼠吸入2500mg/m3，130号催化裂解汽油，4小时/天，6天/周，8周，体力活动能力降低，神经系统发生机能性改变。 |
| 应急处理 | 泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 2、防护措施 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴防苯耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 3、急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。 |

4）乙炔理化性质

表3.1-6 乙炔的理化和危险特征

| 品名 | 乙炔 | 别名 | 电石气 | 英文名 | acetylene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化性 质 | 分子式 | C2H2 | 分子量 | 26.04 | 熔点 | -81.8 |
|  | 沸点 | -83.8 | 相对密度 | 0.91 | 蒸汽压 | 4053kPa(16.8 ℃） |
|  | 外观形状 | 无色无味气体，具有微弱的醚味，工业用乙炔因含有硫化氢、磷化氢而具有特殊性的刺激性臭味 |
|  | 溶解性 | 能溶于多种液体中，如水、丙酮及其它有机溶剂 |
| 毒性及健康危害 | 侵入途径 | 吸入 | 毒性 | 动物长期吸入非致死性浓度本品，出现血红蛋白、网织细胞、淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。尸检有支气管炎、肺炎、肺水肿、肝充血和脂肪浸润。 |
|  | 健康危害 | 具有弱麻醉作用。急性中毒：接触10～20%乙炔，工人可引起不同程度的缺氧症状；吸入高浓度乙炔，初期兴奋、多语、哭笑不安，后眩晕、头痛、恶心和呕吐，共济失调、嗜睡；严重者昏迷、紫绀、瞳孔对光反应消失、脉弱而不齐。停止吸入，症状可迅速消失。慢性中毒：目前未见有慢性中毒报告。有时可能有混合气体中毒的问题，如磷化氢，应予注意。 |
|  | 急救方法 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 | 燃烧分解物 | 一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 闪点（℃） | -32 | 爆炸上限（v%） | 80.0 |
|  | 引燃温度（℃） | 305 | 爆炸上限（v%） | 2.1 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、强酸、卤素。 |
|  | 危险特性 | 极易燃烧爆炸，与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧 爆炸。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。 |
| 应急措施 | 储运条件 | 乙炔的包装法通常是溶解在溶剂及多孔物中，装入钢瓶内。储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。搬运时应轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 |
|  | 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将泄露气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |
|  | 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、二泡沫、氧化碳、干粉 |

5）硫酸理化性质

表3.1-7 硫酸的理化和危险特征

| 第一部分 危险性概述 |
| --- |
| 危险性类别： | 急性毒性：LD502140mg/kg(大鼠经口)；LC50510mg/m³，2小时(大鼠吸入)；320mg/m³，2小时(小鼠吸入) | 性质： | 脱水性、强氧化性 |
| 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 | 有害产物： | 三氧化硫 |
| 第二部分 理化特性 |
| 外观及性状： | 透明无色无臭液体，与水任意比互溶 |
| 折射率： | 1.41827 | 相对密度（水＝1）： | 1.8305 g/cm³ |
| 沸点（℃）： | 337 | 汽化热： | 0.57 kJ/g (STP) |
| 熔点（℃）： | 10.371 | 熔化热： | 0.1092 kJ/g (STP) |
| 腐蚀性： | 纯硫酸加热至290℃分解放出部分三氧化硫（SO₃），直至酸的浓度降到98.3%为止，这时硫酸为恒沸溶液，沸点为338°C。无水硫酸体现酸性是给出质子的能力，纯硫酸仍然具有很强的酸性，98%硫酸与纯硫酸的酸性基本上没有差别，而溶解三氧化硫的发烟硫酸是一种超酸体系，酸性强于纯硫酸，但是广泛存在一种误区，即稀硫酸的酸性强于浓硫酸，这种想法是错误的。的确，稀硫酸第一步电离完全，产生大量的水合氢离子H3O+；但是浓硫酸和水一样，自身自偶电离会产生一部分硫酸合氢离子H3SO4，正是这一部分硫酸合质子，导致纯硫酸具有非常强的酸性，虽然少，但是酸性却要比水合质子强得多，所以纯硫酸的哈米特酸度函数高达-12.0。 |
| 第三部分 物理性质 |
| 纯硫酸一般为无色油状液体，密度1.84 g/cm³，沸点337℃，能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成为98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。硫酸的沸点及粘度较高，是因为其分子内部的氢键较强的缘故。由于硫酸的介电常数较高，因此它是电解质的良好溶剂，而作为非电解质的溶剂则不太理想。硫酸的熔点是10.371℃，加水或加三氧化硫均会使凝固点下降。 |
| 第四部分 急救措施 |
| 硫酸与皮肤接触需要用大量水冲洗，再涂上3%~5%碳酸氢钠溶液冲，迅速就医。溅入眼睛后应立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。迅速就医。吸入蒸气后应迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。迅速就医。误服后应用水漱口，给饮牛奶或蛋清，迅速就医。 |
| 第五部分 储存方法 |
| 储存于阴凉、通风的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%。保持容器密封。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、碱类、碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时，应把酸加入水中，避免沸腾和飞溅伤及人员。 |

### 3.1.2 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危险物质的判定，依据企业危险物料储运输过程、生产加工过程，以及其他公辅工程、原辅材料和环保工程等为依据，判断在日常运行中所存在的危险化学品重大危险源。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

当存在多种危险物质时，按照下列公示计算物质总量与临界量的比值（Q）：

式中：q1、q2····qn—每种危险物质最大存在总量（t）；

Q1、Q2····Qn—每种物质的临界量（t）；

当＜1时，该项目环境风险潜势划为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）

Q≥100。

公司涉及的主要风险物质为柴油、汽油、废机油、铬及其化合物、乙炔、硫酸，按照站内最大存储量进行计算。

表3.1-9 重大危险源识别表

| 风险物质 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | 0.15 | 2500 | 0.00006 |
| 汽油 | 49.77 | 2500 | 0.019908 |
| 柴油 | 160.65 | 2500 | 0.06426 |
| 乙炔 | 0.04 | 10 | 0.004 |
| 硫酸 | 0.03 | 10 | 0.003 |
| 是否构成重大危险源 | 否 |

### 通过计算，公司内部的Q值为0.091228＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。因此项目无重大危险源。

### 3.1.3 生产设备风险识别

1、生产设施识别范围

生产设施风险识别范围包括：生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

本项目生产设施风险识别的范围见表3.1-10。

表 3.1-10  本项目生产设施风险性识别范围

| 类别 | 生产设施 |
| --- | --- |
| 生产装置 | 喷涂工段 |
| 储运系统 | 加油站、乙炔暂存间 |
| 环保设施 | 危废暂存间、污水处理站、有机废气处理 |

2、生产设施的识别

在物料的运输、仓储和生产过程中，如管理、操作不当或意外事故，都有可能造成火灾或中毒等环境事故风险。一旦发生次类事故，将造成有毒、有害物的外泄，对周围环境产生较大的污染影响。公司生产单元主要风险识别见表3.1-11所示。

表 3.1-11  企业生产单元主要风险识别

| 序号 | 风险物质 | 产生单元 | 涉及风险类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | 危废暂存间 | 泄露、火灾、爆炸 |
| 2 | 柴油 | 储油罐 |  |
| 3 | 汽油 |  |  |
| 4 | 乙炔 | 生产制造 |  |
| 5 | 硫酸 | 污水站 | 泄露 |
| 6 | 油漆 | 喷涂车间 | 泄露 |

## 3.2 环境风险扩散途径分析

当危废暂存间的废机油、柴油、汽油、乙炔等物质发生泄漏引发火灾事故时，一方面有可能使生产设施损坏，另一方面可能引起其它伴生/次生事故。

图 3.2-1 企业环境风险扩散途径分析图

## 3.3 环境风险源分析

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）危险物质的判定企业危险物料储运输过程、生产加工过程，以及其他公辅工程和环保工程等在日常运行中所存在的危险化学品重大危险源。

重大危险源的辨识指标有两种情况：

单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

单元内存在危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn≥1

式中 q1、q2…，qn为每种危险化学品实际存在量，t。

Q1、Q2…Qn为与各危险化学品相对应的临界量，t。

公司涉及的主要风险物质为柴油、汽油、废机油、铬及其化合物、乙炔、硫酸，按照站内最大存储量进行计算。具体结果详见表3.3-1所示。

通过计算，公司内部的Q值为0.091228＜1，以Q0表示，企业直接评为一般环境风险等级。因此项目无重大危险源。

表3.3-1  重大环境风险源辨识表

| 风险物质 | 最大存储量（t） | 临界量（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废机油 | 0.15 | 2500 | 0.00006 |
| 汽油 | 49.77 | 2500 | 0.019908 |
| 柴油 | 160.65 | 2500 | 0.06426 |
| 乙炔 | 0.04 | 10 | 0.004 |
| 硫酸 | 0.03 | 10 | 0.003 |
| 是否构成重大危险源 | 否 |

## 3.4 企业突发环境事件风险等级划分

根据《一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件风险评估报告》，确定本项目的环境风险等级为：一般【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】。具体风险评估详见《一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件风险评估报告》（2023年版）。

## 3.5 风险源事件环境影响分析

### 3.5.1 风险事故背景

通过对同行业或相类似突发环境事件的分析，结合企业自身生产工艺、厂区布置及风险防控措施等方面特点，可能发生的突发环境事件情景及原因主要有以下几种：

表3.5-1  企业突发环境事件情景分析一览表

| 序号 | 突发事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸事故引发厂外环境污染 | 本公司存有柴油、汽油、乙炔属于易燃易爆物品，可能会发生火灾及爆炸事件。对生命及财产造成损失，火灾事故发生蔓延时产生一定量的消防废水。 |
| 2 | 危险化学品泄漏 | 本公司设有危废暂存间，危险废物泄露可能造成地表水污染 |
| 3 | 废机油泄露 | 一旦发生泄漏，对其收集处理不当可能造成地表水污染；若发生火灾则会造成次生环境污染。 |
| 4 | 风险防控措施失灵 | 本公司危废暂存间、有机废气处理设施损坏、管理人员疏忽、操作不当造成风险物质泄漏，造成环境污染，对厂区周围大气环境及地表水环境带来污染风险。 |
| 5 | 污染治理设施异常 | 公司污染治理设施主要为有机废气处理设施、喷涂工段循环池、污水处理站等。废气治理设施运行异常的最坏情景是：产生大量有机废气，污染周边大气环境。喷涂工段循环池、污水处理站治理设施运行异常的最坏情景是污染白石江。 |
| 6 | 各种自然灾害、极端天气或不利条件 | 根据麒麟区多年气象资料分析结果，本地区最有可能出现自然灾害为暴雨、雷电。发生上述情景可致风险物质发生泄漏，造成环境污染。 |
| 7 | 油漆泄露 | 喷涂车间负压处理系统故障，造成油漆不能有效的吸入负压系统，导致油漆外泄，造成有机废气泄露污染环境及危害人体健康。造成财产损失。 |

### 3.5.2 事故危害后果分析

企业造成地表水、大气污染以及人口及至社会等方面的风险物质为：柴油、汽油、废机油、乙炔、硫酸；主要的环境风险单元为：危废暂存间、加油站、有机废气处理设施、污水处理站、喷涂车间、乙炔暂存间、喷涂车间油漆泄露等。

（1）火灾爆炸事故后果分析

公司若发生泄漏或火灾爆炸事故，会影响到周边人群正常生产生活。火灾爆炸事故中热辐射、冲击波和抛射物等直接危害属于安全事故范畴，其对环境的影响范围一般不超出厂界；而未燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气及燃烧物质燃烧过程中产生的伴生/次生物质属于环境风险分析对象，其污染属于环境事故范畴，往往会造成厂界外的环境影响。

因废机油、柴油、汽油、乙炔等易燃液体发生泄漏，引发火灾或爆炸事故，产生一氧化碳，可能对大气环境造成污染和危害人体健康。同时火灾爆炸事故还会产生一定量的消防废水，目前项目区已设置事故池，满足收集需求。

（2）项目区危险化学品泄漏事故环境影响分析

项目区危险化学品主要为柴油、汽油、废机油、乙炔，其储存量比较小，仅供给一些机械设备和燃油设备使用。若发生容器破损，将导致物质泄漏。

环境危害：废机油、柴油、汽油、乙炔泄漏，若遇到明火或高温，易引起火灾或爆炸，引发次生环境问题，污染环境及造成人体健康。

（3）风险防控措施失灵

本公司危废暂存间、污水处理站、有机废气处理设施损坏、管理人员疏忽、操作不当造成风险物质泄漏。如果不及处置或处置不当，可能会对水体造成污染，甚至引发火灾、爆炸事故，对生命财产安全造成影响。

（4）通讯或输送系统故障事故

因通迅不畅的风险致使最佳事故救援时间延误，事故状态可能会扩大化，造成更为严重的影响；本公司可能发生的输送系统故障主要是监控系统，因断电或者线路故障，不能及时发现事故状况，错过最佳处置时间，造成突发环境事故。 危害大气、水环境及财产、人体健康。

（5）各种自然灾害、极端天气或不利条件

根据麒麟区多年气象资料分析结果，本地区最有可能出现自然灾害为暴雨、 雷电。发生上述情景可致风险物质发生泄漏，造成环境污染。

（6）喷涂车间废油漆泄露

企业喷涂废气采用负压系统处理，在工作时开启负压装置，喷涂产生的废油漆被吸入该工段沉淀进行沉淀处理，沉淀池的废油漆定期清掏委托文山海创环保科技有限责任公司处理。喷涂车间负压处理系统故障，造成油漆不能有效的吸入负压系统，导致油漆外泄，造成有机废气泄露污染环境及危害人体健康。造成财产损失。

## 3.6 环境风险源管理

本公司制定了《安全生产管理制度》和《环境保护管理制度》，贯彻落实国家安全、环保法律法规的要求，制定完善的生产、设备安全规程，做到凡是有方案，安全防范在先，安全管理部门要按时按要求进行检查，使企业生产管理始终在正确的轨道上运行，对公司易发生风险事故的环节进行严格管理，强化各级责任制落实，严格环境风险源的控制管理，防止环境污染事件发生。

## 3.7 环境事故预防措施

在发生突发环境事件后，本公司立即启动应急预案，参照下列应急措施进行。

（1）发现汽油柴油泄露、废机油泄漏、废油漆泄露、火灾等事件者应立即向公司安全部门报告，公司安全部门根据事故的危害程度，评估是否在可控范围内，并决定是否向主管部门报警，报警时说明事件发生地点及部位，并积极采取一切有效措施减少突发事件对人员、环境的危害；启动应急预案。

（2）相关部门在接到报警后，应根据突发事件大小迅速通知指挥部成员及各救援专业队伍前往事发现场。应迅速查明突发事件发生的部位，立即向救援指挥部报告，并做好抢险抢修及紧急停车的准备工作。

（3）发生突发环境事件的部门应迅速查明事件发生部位并报告相关部门，并积极采取有效措施减缓突发事件对周边的危害，通知停止突发事件现场及周围与应急救援无关的一切作业，疏散无关人员，并积极组织力量进行自救。待抢险维修组或其它救护专业队员到达现场后，积极配合各专业队开展救援工作。各岗位人员应配戴好防护器材、坚守岗位，并做好紧急停车的准备。

（4）现场处置组接到报警电话后，应立即赶到突发环境事件现场，设立临时警界，迅速在事发现场周围设岗哨，划分警戒区并加强警戒，严禁无关人员进入事发现场。疏散引导组引导无关人员撤离突发环境事件现场；环保应急组配合医生对受伤者实施救护工作。现场处置组按战术及实施要求，稀释、掩护排除故障。协助发生突发环境事件的部门迅速切断环境风险源和排除事发现场的易燃易爆物品，查明事件发生部位及范围后，立即报告指挥部，供指挥部做出局部或全部停产的决策参考。

（5）应急指挥部成员到达现场后，根据事件状况及危害程度、下达相应的应急救援命令。并按专业分工向主管部门报告，如持续时间长，应随时将突发环境事件变化及处理情况简要报告上级部门，必要时应请求支援。

（6）后勤保障组到达事发现场后，根据指挥部下达的抢修指令迅速进行堵漏或设备抢修，消除设备故障，防止事件进一步扩大，尽快恢复生产，减少损失。积极进行现场救治。对伤员应根据受伤症状及时采取相应的急救措施，对重症者立即送医院治疗。

（7）后勤保障组到达事发现场后，查明突发事件对周围环境的污染和扩散情况，必要时报告地方环保部门。并根据事发时的具体情况，对环境可能发生危害的区域进行监测分析，并将监测结果及时报告指挥部。

（8）当事件得到控制后，应迅速开展如下工作：成立由总经理任组长，安全、环保、保卫生产技术部门和发生突发环境事件的部门组成的事件调查小组，查明事件原因，总结经验教训，落实防范措施，尽快恢复生产。研究抢修方案，尽快组织抢险抢修，防止事件扩大，减少损失，总结抢险抢修经验。按环境事件报告程序，逐级向上级主管部门报告，协助上级部门开展事件调查，并做好善后工作。

1、固态物质引发环境事件风险应急措施

（1）废机油引发环境事件风险应急措施：

废机油泄漏后，不仅污染环境，对人体造成伤害，废机油如遇可燃物质，还有引发火灾爆炸的可能。因此，对泄漏事件应及时、正确处理，防止事件进一步扩大。泄漏处理一般包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分。

1）泄漏源控制

可能时，通过控制泄漏源来消除废机油的溢出或泄漏。

在应急指挥部的指令下，通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取局部停车、减负荷运行等方法进行泄漏源控制。

如果泄漏物已流出厂界，由现场处置组迅速使用覆盖物进行覆盖或者挖沟引流将其引流至低洼处进行收集，防止其进入厂外造成环境污染。

2）泄漏物处理

突发事件现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释处理，使泄漏物得到安全可靠的处理，防止二次环境事件的发生。

废机油泄露处理方法：①及时更换新的油桶；②把地面上能铲起的废机油铲起；③打开门窗使空气流通；④用清水和洗衣粉清洗地面；⑤确认油液不再泄露空气中才能关闭门。

油桶着火处理方法： ①及时封堵住桶口，使油液与空气隔离；②小面积起火使用沙土、灭火器对火源进行扑救；③严禁用水灭火；④转移火源周围物品；⑤通知其它员工协助扑灭，启动车间消防应急预案并报告上级领导；⑥火势难已控制时报警并紧急疏散撤离。

（2）废油漆引发环境事件风险应急措施：

废油漆在项目喷漆工段产生，喷施工段底部设置有500m3的循环池，采用负压的工艺确保产生的油漆飞雾能够有效的进入循环池。循环水池的废水进入废水处理站，收集的废油漆收集于飞油漆桶暂存间，达到一定数量后委托文山海创环保科技有限责任公司代为处理。

废油漆泄露处理方法：①及时更换新的油桶；②把地面上能铲起的废油漆铲起；③打开门窗使空气流通；④用油漆清洗剂清洗地面。

着火处理方法：①及时封堵住桶口，使油漆与空气隔离；②小面积起火使用沙土、七氟丙烷灭火器对火源进行扑救；③转移火源周围物品。④火势难已控制时疏散引导组组织周围人员进行疏散撤离，并报警向专业消防部门请求帮助。

2、喷涂车间泄露引发环境事件风险应急措施

（1）若是喷漆飞雾泄露，现场处置组佩戴空气呼吸器后进入喷涂车间检查负压设备运行情况；

（2）疏散引导组立即组织生产车间人员撤离到安全区域，后勤保障组立即告知附近车间或受影响区域人员紧急避险；

（3）若是循环池废水废油漆泄露，现场处置组立即组织人员利用水泵将废水泵入应急池。利用废油漆桶收集泄露的废油漆，并利用油漆清洗机清洗泄露地面的废油漆，并注意收集废水，防止废水与废油漆混合物流出厂外；

（4）若泄露事故不在自身可控范围内，应急指挥部积极组织消防队伍及义务消防队伍进行应急救援，并立即报告地方政府，请求应急联动。

3、液态物质泄漏引发的环境事件风险应急措施

（1）污水站废水泄露引发环境事件风险应急措施：

发生废水泄露时，污水站现场人员立即关闭与外界联通闸阀，防止废水外流。同时报告应急指挥部。现场处置组接到应急指挥部通知后立即佩戴相应应急物资赶往现场。利用水泵等应急物资将泄露污水收集进入缓存池。若废水流出厂区进入外环境，应急指挥部立即报告政府相关部门，后勤保障组组织人员配合政府主管部门开展调查及应急监测等相关工作，并做好善后等相关工作。

（2）加油站燃油泄露引发环境事件风险应急措施：

项目设有一座加油站，共设4个地埋式储油罐，其中3个63m3柴油罐和1个63m3汽油罐。加油站以委托云南云天咨询有限公司编制安全现状评价报告。

1）燃油泄露

由于加油站燃油储罐为埋地式储罐，因此不会发生泄露事故。

2）燃油火灾爆炸事故

燃油发生火灾爆炸事故时，现场人员根据火灾事故大小情况，合理利用现场消防物资进行灭火。当火灾不可控时，立即上报应急指挥部。现场处置组接到应急指挥部指令后，携带灭火器等应急物资对火灾进行扑灭。同时疏散引导组立即组织人员疏散到安全位置，同时建立警戒区域。待现场处置组处理妥善后实行解除警戒。

若火灾不在厂方能力范围内，由应急指挥部上报麒麟区消防大队，同时组织自身消防救援力量配合麒麟区消防大队进行消防救援。同时，疏散引导组建立警戒区域，引导人员进行疏散。

4、气态物质泄漏引发的环境事件风险应急措施

1）涂装废气泄露

涂装废气呈有组织形式排放，放生泄露的原因有停电、设施破损、人为操作不当、恶劣气候等原因。

涂装废气主要含有苯、二甲苯等有机物质，发生泄露时对环境及人体的危害较大。发生泄露事故时，现场人员应立即采取措施将泄漏源堵住，防止废气继续泄露。同时上报应急指挥部，应急指挥部立即安排现场处置组人员赶赴现场查看泄露原因及泄漏量，并采取相关有效措施，防止事故再次发生。

若泄露量较大，危害面积较广，由后勤保障组通知危害范围内及可能受危害人员，在疏散引导组的指示下，疏散到安全地带，最大程度降低事故对人群的危害程度。同时，后勤保障组配合政府主管部门做好应急监测工作及善后处理工作。

2）乙炔气体泄露及火灾爆炸

场内乙炔实行实时配送模式，在需要的时候有气体配送公司配送到乙炔暂存间，焊接人员及时分取领走，减少了乙炔的储存，减低乙炔火灾爆炸的风险。

乙炔储存量较少，发生火灾时现场人员利用灭火器及时扑灭火灾，防止火灾蔓延造成次生事故。

乙炔焊接过程中必须遵守操作规程，严格上岗证考核制度及动火审批制度，降低火灾事故的发生。

# 4  组织机构及职责

## 4.1 应急组织体系

为防范和处置突发环境事件，本公司成立突发环境事件应急指挥部（办公室），设总指挥1名（由总经理担任）、副总指挥1名（由总经理助理担任），下设现场处置组、疏散引导组、后勤保障组、环保应急组。应急组织机构图见图4.1-1所示。

图4.1-1   应急组织机构图

突发环境事件应急队伍各组成员名单及联系方式，见表4.1-1所示：

表4.1-1  各应急队伍各组成员名单及联系方式

| 姓 名 | 电 话 | 当班人时间 |
| --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部（办公室） | 总指挥 | 胡晓冬（总经理） | 13904312608 | 24小时 |
|  | 副总指挥 | 黎建文（总经理助理） | 13908745866 | 24小时 |
| 现场处置组 | 负责人 | 陈维忠 | 13769845053 | 24小时 |
|  | 组员 | 潘铭盛 | 13769840329 | 24小时 |
|  |  | 杨瑞锋 | 13887492818 | 24小时 |
| 后勤保障组 | 组长 | 黄顺利 | 13577390800 | 24小时 |
|  | 组员 | 惠兴朝 | 13529870099 | 24小时 |
| 疏散引导组 | 组长 | 张必勇 | 13577451587 | 24小时 |
|  | 组员 | 惠兴朝 | 13529870099 | 24小时 |
| 环保应急组 | 组长 | 胡克文 | 13577430187 | 24小时 |
|  | 组员 | 黄顺利 | 13577390800 | 24小时 |

## 4.2 指挥机构及职责

组织机构成员组成及职责如下：

（1）应急指挥部及职责

1）应急救援指挥部

本公司突发环境事件应急救援指挥部，由以下人员组成：

由公司“安全生产委员会”（简称“安委会”）承担应急响应指挥部的职能，安委会办公室常设在生产制造部环保安全室，承担日常工作。一旦出现险情，公司“安全生产委员会”自动转为应急响应指挥部。

应急救援指挥部24h值班电话：13908745866；

总指挥：胡晓冬（总经理），联络电话：13904312608；

副总指挥：黎建文（总经理助理），联络电话：13908745866；

应急救援指挥部工作职责如下：

①贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的法律、法规、标准、规范。

②审定公司环境污染事件应急预案，组织内部审查、外部评审及预案更新，建立和完善环境污染事故应急预警机制。

③组建应急救援队伍，负责应急队伍的调动，并部署全公司污染事故应急宣传教育工作，定期组织应急演练。

④负责应急救援的物资保障，审批应急救援的相关费用。负责应急防范设施（备）（如应急监测仪器、个人防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设，以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的物质的储备。

⑤下达预警和预警解除指令，下达环境污染事故专项应急预案的启动和终止指令；分析判断事故、事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定响应级别；

⑥负责指挥污染事故的应急处置，审定污染事故现场应急救援方案。

⑦确定现场应急指挥部人员。

⑧审定新闻发布材料，负责统一发布环境污染情况及应急处置信息。

⑨负责事故信息的上报工作，并接受上级部门的指令和调动；检查督促做好环境污染事故的预防措施和应急救援各项准备工作。

⑩负责应急状态下请求外部救援力量的决策；接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协调事件处理，配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

2）总指挥职责

总指挥：胡晓冬（总经理）

①组织编制并实施突发环境事件应急预案。

②根据突发环境事件实际情况进行预警发布。

③对重大事项进行决策，并在突发事件应急处理中拥有绝对指挥权。批准预案的启动与终止。布置事件现场有关工作，查清危险物、污染物所产生的原因、估算危害程度。指挥协调各部门进行危险源、污染源的控制，降低事件人员伤亡和财产损失。

④负责突发环境事件的处置、救援的全面指挥，评估事件的等级，决定是否需要外部应急救援力量支援，有政府及其有关部门介入后，指挥权移交；

⑤负责决定事件可能扩大后的应急响应。

⑥负责处理和发布有关信息并及时向政府有关部门报告和通报应急救援情况，并做好对有可能受影响区域的通报工作，指导员工防护、组织员工安全撤离。

⑦向政府有关部门递交事件报告和事件应急救援报告，组织指挥部成员总结事件应急救援行动的经验和教训。

⑧组织人员演练应急救援预案，并组织人员的培训。

⑨负责组织预案的审批与更新；负责组织预案的外部审核。

3）副总指挥职责

副总指挥：黎建文（总经理助理）

①协助总指挥开展事件现场应急救援的各项具体工作，正确执行总指挥决策命令，对应急涉及的系统、部门进行调配，进行有效的组织协调。确保各项应急措施的落实、应急工作的有序开展。要及时向总指挥汇报事件现场具体情况。

②负责事件现场应急指挥工作，进行应急任务分配和人员调度，有效利用各种应急资源，保证在最短的时间内完成对事件现场的应急行动。

③对应救援专业队伍和应急救援资源的及时投入进行现场协调，指挥事件相关单位采取紧急措施和安全性停车。

④贯彻、执行并实施事件现场应急救援。

⑤负责具体执行预案的演练，启动和终止工作。

⑥如总指挥未能立即到事件现场时，副总指挥应承担总指挥职责，组织抢险。

⑦落实指挥部职责中应急救援现场工作。

（2）各应急小组及职责

1）现场处置组

组长：陈维忠

组员：潘铭盛、杨瑞锋

①按照总指挥、副总指挥的部署，组织本小组所有的力量严格按抢救方案实施现场抢险；

②负责对影响救援的设施、设备实施紧急拆除、维修；

③响应急指挥部提出现场人员撤离方案的建议。

④对事故现场情况进行侦察、评估，协同现场指挥制定抢救方案；

⑤负责事故预警解除后的现场洗消工作；

⑥确定事件污染范围，对事件造成的影响进行评估，制定修复方案并组织实施；

⑦提出污染处置方案，负责事件过程中产生废物的收集、储存、处置，并做好相应记录；负责事件后事件情况的上报、存档工作。

2）后勤保障组

组长：黄顺利

组员：惠兴朝

①负责协助现场抢险组进行事件处置；

②若需进行应急监测，则配合环境监测部门的应急监测；

③确定事件污染范围，对事件造成的影响进行评估，制定修复方案并组织实施；

④提出污染处置方案，负责事件过程中产生废物的收集、储存、处置，并做好相应记录；

⑤负责应急救援时应急物资的供应；

⑥负责联络应急物资运输车辆调配；

⑦负责组织相关单位和人员确保救援现场用电和通讯设施的完好，配置应急指挥通讯器材和设施，建立指挥通讯网和进行事故抢修，保障事故状态下的通讯畅通；

⑧负责事件后事件情况的上报、存档工作。

3）疏散引导组

组长：张必勇

组员：惠兴朝

①按照总指挥、副总指挥的部署，组织本小组所有的力量严格按抢救方案实施现场抢险；

②负责通知并组织周围居民、群众撤离危险地界，疏导安抚周边居民的情绪；

③负责隔离事故区，维持秩序，疏导交通及方向标识的布置，保护现场并记录现场情况；

④负责事故现场的警戒工作，劝阻围观人员离开警戒区域，阻止无关人员进入现场。

⑤发生突发环境事故及火灾事故时，正确引导人员疏散；

⑥做好应急救援相关资料，并存档备查。

- 环保应急组

组长：胡克文

组员：黄顺利

①按照总指挥、副总指挥的部署，组织本小组所有的力量严格按抢救方案实施现场抢险；

②负责应急抢救药品、医疗设施设备的日常维护、检查和更新工作；

③发生事故时负责在距现场较近的安全区域内设立临时医疗救护点，负责对伤员实施紧急抢救和医疗护理；协助医院工作人员把重伤人员送至医院做进一步治疗，尽量减少人员伤亡；

④受伤人员要立即在现场进行相应的处理，尽量减轻伤害程度。

⑤协助其他应急救援小组进行应急救援工作；

⑥做好应急救援相关资料，并存档备查；

⑦突发环境事故发生时协助进行应急监测工作。

## 4.3 政府主导应急处置后的指挥与协调

对于本公司内部不能处置的突发环境事件，当政府及其有关部门介入后，本公司总指挥将指挥权移交给政府及其有关部门，内部应急组织机构成员不变，职责由负应急处置转变为服从指挥，由外部救援指导调度，配合相关部门参与处置工作。根据各小组的职责，负责完成如下任务：

（1）做好事件申报、调查、预评估、处理等环节的档案保存、整理、上报工作。

（2）做好所在小组全体人员有关突发环境事件应急处置的宣传教育。

（3）在处置过程中，各小组均应服从应急指挥部及应急指挥办公室的工作安排。

（4）经应急指挥部及应急指挥办公室授权或指派负责相关处置工作的，在事件处置过程中或完成后，应及时书面向应急指挥办公室回馈相关事件的处置情况。

## 4.4 环境应急专家

发生突发环境事件时，如事件处置技术超出企业自身能力范围，可请求当地突发环境事件应急专家或云南省突发环境事件应急中心应急专家库中的专家给予技术支持。专家组根据现场情况并结合所发生的环境事件类型提出有效、适用的应急处置措施，控制污染物的扩大，将影响降到最低。

# 5  预防与预警

## 5.1 预防和预测

### 5.1.1 培训

日常完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位环保知识和安全知识的培训，落实岗位责任制，提高职工的环保意识和风险防范意识，做到早发现、早报告、早处置。

### 5.1.2 监控

（1）危险废物暂存间、加油站、喷涂间和各环保治理设施是存在环境风险的关键地点，设置专人监管，严格按按照制度进行监控检查，监控检查信息要及时分析、整理、反馈、归档。

（2）环保设备设施设置专人负责监控，本企业的环保应急设施主要有危险废物暂存间、有机废气处理设施以及其他的治理设施等。均设置标识，正常情况下每天巡检1次，巡检内容主要为设备运行、各类物资是否是有泄漏、治理设施是否正常工作等。

（3）应急物资设专人负责监控，设置应急物资储备仓库，要严格按照应急物资清单配备，平时不许动用，每日要进行维护和清点，事件处理应急物资使用后，要及时维护和补充。

### 5.1.3信息监控因子

表5.1-1  项目环境风险目标监控方式一览表

| 风险目标 | 风险源 | 监控方式 |
| --- | --- | --- |
| 加油站 | 柴油、汽油 | 加强巡视，责任到人，备足充分应急物资 |
| 危险废物间 | 废机油 | 废机油桶的完好性检查，以及防渗措施的正常情况 |
| 废气处理设施 | 有机废气 | 加强巡视，责任到人。每日进行检查 |
| 水处理设施 | 消防水及生产用水 | 加强巡视，责任到人。定期进行检查 |
| 乙炔暂存间 | 乙炔 | 加强巡视，责任到人。定期进行检查 |
| 喷涂车间 | 废油漆 | 加强巡视，责任到人。每日进行检查 |

## 5.2 预警

### 5.2.1 预警来源

预警的来源主要有一下几方面：

（1）危险化学品柴油、汽油、乙炔泄漏；

（2）危废暂存间防渗设施损坏；

（3）喷涂车间负压系统失灵；

（4）环保治理设施失灵；

（5）自然灾害和极端条件导致的厂区储存设施和环保设施失灵。

### 5.2.2 预警信息研判

应急指挥部接到可能事故信息后，指派专人进行查验事故信息是否真实，若真实则按照分级响应的原则及时研究确定应对方案，并通知应急小组各有关人员采取有效措施预防事故发生；当应急指挥部认为事故较大，有可能超出公司处置能力时，及时向麒麟区人民政府、曲靖市生态环境局麒麟分局等报告。

### 5.2.3 预警信息收集

为了及时掌握风险源的情况，对危险事故做到早发现早处理，降低或避免危险事故造成的危害，必须建立健全风险源监控体系，监控内容主要包括监控对象、监控部位、监控方式、监控时间以及监控频率；监控人员落实到位，监控设施齐全，并且落实到位。具体工作内容如下：

（1）检修人员负责对废机油盛装桶及危险废物间内盛装桶的完整情况进行检查。

（2）加油站、喷涂车间、乙炔暂存间作为重点管理区域；

（3）卫生防护及环保设施，要设置专人负责进行定期检查，正常情况下，每班1次。检查内容主要有急救箱以及个人防护用品等。

（4）应急设备和物资设置专人负责，正常情况下按照规定例行检查，保证各种物资的充足、时效与完备。

对于存在环境风险隐患的设备设施，应急指挥中心安排人员随时巡查、检查、发现风险源重大隐患及异常情况，及时反馈，应急响应指挥部应立即进行研究分析，采取调整措施，并通知委托环境检测单位派人员赴现场进行实际检查，有可能进一步发展为突发环境事件时，要及时向应急指挥中心值班领导报告。

当收到地震、暴雨等灾情警报时，检查场区内风险源及风险防范设施等是否正常，一旦出现上述任何一个风险源或设备异常，或风险防范设施不能正常发挥作用时，应及时发出风险预警。

### 5.2.4 预警分级

预警条件和预警分级的基本原则是做到“早发现、早报告、早发布”。突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生或已经发生环境突发事件时，在第一时间内将危险信息传送给厂区所有人员和周边涉及人员，以及怎样准备及进行应急救援工作，将人员伤害和经济损失降至最低。

按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发环境污染事故的预警分为：涉外级(I级事件)、厂内级(II级事件)、车间级（Ⅲ级事件）。

### 5.2.5 预警信息发布

### 预警信息包括突发环境事件的类型、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。主要发布途径有电视台、广播、各类公共显示屏、短信息、互联网、内外部有线电话和无线通信等。

### 5.2.6 预警行动

为能及时联系和尽快掌握发生事故的状况，总指挥、副总指挥的电话必须24h开机，以保持信息畅通，及时掌握事故动态，以便尽快赶赴事故现场进行指挥和做出正确的决策。

1、企业内部监控预警方案

（1）最早发现突发环境事件的人员应立即向部门负责人报告，并采取相应措施控制事件的进一步发展。

（2）部门负责人在接到突发环境事件报告后，应在第一时间内根据事件性质及排污情况，安排做好应急处理工作，启用备用处理设施。

（3）突发环境事件发生后，事发部门应立即调查事件发生原因，查明能否控制局面，若自行不能控制，则应迅速向上级报告。相关部门视情况变化做出局部停产或全部停产的决定。

（4）当突发环境事件得到控制后，应立即研究制定防范措施，组织应急小组，制定抢修方案，尽快恢复生产。

（5）事发部门如能自行解决较轻微的突发环境事件，则以自救为主。

2、企业与政府、应急协作单位应对工作衔接和联动

公司建立24小时有效的报警装置，设昼夜值班室，当发生突发环境事件时，发现人员要立即向应急指挥办、应急处置组领导汇报，经现场确认应急响应等级后，由企业应急指挥办启动对应等级应急预案，如事件超出企业应对能力，遇到突发环境事件扩大化涉及锻造厂外部环境或仅靠自身力量无法实施应急处置时，启动一级响应，应急总指挥及时向政府应急处置部门汇报、请求政府应急处置部门、应急救援协作单位救援。

后期与监测单位签订协议，提供事发时环境保护方面的指导工作和环境的应急监测工作；与周围企业签订互助协议，为公司提供应急人员等方面的援助。发生火灾事故时，进行灭火的救护；与医疗机构签订医疗救援协议，提供伤员、中毒人员的医疗服务和现场急救所需要的药品和人员。

政府应急指挥管理及政府救援单位如下：

表5.2-2  企业外部政府应急机构联系方式

| 序号 | 单 位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麒麟区人民政府应急办公室 | 0874-3122741 |
| 2 | 麒麟区安监局 | 0874-6172266 |
| 3 | 麒麟区公安局 | 110 |
| 4 | 麒麟区公安交通警察大队 | 0874-3511855 |
| 5 | 麒麟区公安消防大队 | 0874-3133899 |
| 6 | 曲靖市生态环境局麒麟分局 | 0874-3122741 |
| 7 | 麒麟区第一人民医院 | 120 |
| 8 | 麒麟区应急管理局 | 0874-6172266 |
| 9 | 麒麟区白石江街道 | 0874-3939466 |
| 10 | 云南蓝硕环境信息咨询有限公司 | 0874-3283699 |

政府及其应急救援单位介入后，企业应急指挥权上交至政府部门，由政府部门统一协调指挥应急救援，企业应急指挥部及各应急小组、应急协作单位积极配合政府部门进行应急处置。

3、报警、通讯及联络方式

企业24小时应急值守电话：13908745866，建立24小时有效的报警装置，当发生突发环境事件时，事件发现者要根据本预案相关要求立即报警。

4、预警措施

一旦员工发现有环境风险因素，立即按照上报流程通知上级领导，上级领导对突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，按“事件级别”进行分级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

有下列条件之一的应启动本应急预案：

（1）收集到的有关信息证明突发性环境污染事件即将发生或者发生的可能性增大时，应按照相关应急预案执行；

（2）在接到相关政府部门的暴雨预警，可能给公司带来潜在威胁时；

（3）公司明确通知启动环境事件应急预案时。

进入预警状态后，各相关部门应采取以下措施：

（1）立即启动相关应急预案；

（2）发布预警公告；

（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，公司后期保障组立即配合开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况；

（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；

（6）调集环境应急所需物资和设备，确保应急保障工作。

5、防范措施

（1）固态物质引发环境事件风险应急措施

①废机油引发环境事件风险应急措施：

废机油泄漏后，不仅污染环境，对人体造成伤害，废机油如遇可燃物质，还有引发火灾爆炸的可能。因此，对泄漏事件应及时、正确处理，防止事件进一步扩大。泄漏处理一般包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分。

1）泄漏源控制

可能时，通过控制泄漏源来消除废机油的溢出或泄漏。

在应急指挥部的指令下，通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取局部停车、减负荷运行等方法进行泄漏源控制。

如果泄漏物已流出厂界，由现场处置组迅速使用覆盖物进行覆盖或者挖沟引流将其引流至低洼处进行收集，防止其进入厂外造成环境污染。

2）泄漏物处理

突发事件现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释处理，使泄漏物得到安全可靠的处理，防止二次环境事件的发生。

废机油泄露处理方法：①及时更换新的油桶；②把地面上能铲起的废机油铲起；③打开门窗使空气流通；④用清水和洗衣粉清洗地面；⑤确认油液不再泄露空气中才能关闭门。

油桶着火处理方法：①及时封堵住桶口，使油液与空气隔离；②小面积起火使用沙土、灭火器对火源进行扑救；③严禁用水灭火；④转移火源周围物品；⑤通知其它员工协助扑灭，启动车间消防应急预案并报告上级领导；⑥火势难已控制时报警并紧急疏散撤离。

②废油漆引发环境事件风险应急措施：

废油漆在项目喷漆工段产生，喷施工段底部设置有500m3的循环池，采用负压的工艺确保产生的油漆飞雾能够有效的进入循环池。循环水池的废水进入废水处理站，收集的废油漆收集于飞油漆桶暂存间，达到一定数量后委托文山海创环保科技有限责任公司代为处理。

废油漆泄露处理方法：①及时更换新的油桶；②把地面上能铲起的废油漆铲起；③打开门窗使空气流通；④用油漆清洗剂清洗地面。

着火处理方法：①及时封堵住桶口，使油漆与空气隔离；②小面积起火使用沙土、七氟丙烷灭火器对火源进行扑救；③转移火源周围物品。④火势难已控制时疏散引导组组织周围人员进行疏散撤离，并报警向专业消防部门请求帮助。

③喷涂车间泄露引发环境事件风险应急措施

1）若是喷漆飞雾泄露，现场处置组佩戴空气呼吸器后进入喷涂车间检查负压设备运行情况；

2）疏散引导组立即组织生产车间人员撤离到安全区域，后勤保障组立即告知附近车间或受影响区域人员紧急避险；

3）若是循环池废水废油漆泄露，现场处置组立即组织人员利用水泵将废水泵入应急池。利用废油漆桶收集泄露的废油漆，并利用油漆清洗机清洗泄露地面的废油漆，并注意收集废水，防止废水与废油漆混合物流出厂外；

4）若泄露事故不在自身可控范围内，应急指挥部积极组织消防队伍及义务消防队伍进行应急救援，并立即报告地方政府，请求应急联动。

④液态物质泄漏引发的环境事件风险应急措施

1）污水站废水泄露引发环境事件风险应急措施：

发生废水泄露时，污水站现场人员立即关闭与外界联通闸阀，防止废水外流。同时报告应急指挥部。现场处置组接到应急指挥部通知后立即佩戴相应应急物资赶往现场。利用水泵等应急物资将泄露污水收集进入缓存池。若废水流出厂区进入外环境，应急指挥部立即报告政府相关部门，后勤保障组组织人员配合政府主管部门开展调查及应急监测等相关工作，并做好善后等相关工作。

2）加油站燃油泄露引发环境事件风险应急措施：

项目设有一座加油站，共设4个地埋式储油罐，其中3个63m3柴油罐和1个63m3汽油罐。加油站以委托云南云天咨询有限公司编制安全现状评价报告。

燃油泄露：

由于加油站燃油储罐为埋地式储罐，因此不会发生泄露事故。

燃油火灾爆炸事故：

燃油发生火灾爆炸事故时，现场人员根据火灾事故大小情况，合理利用现场消防物资进行灭火。当火灾不可控时，立即上报应急指挥部。现场处置组接到应急指挥部指令后，携带灭火器等应急物资对火灾进行扑灭。同时疏散引导组立即组织人员疏散到安全位置，同时建立警戒区域。待现场处置组处理妥善后实行解除警戒。

若火灾不在厂方能力范围内，由应急指挥部上报麒麟区消防大队，同时组织自身消防救援力量配合麒麟区消防大队进行消防救援。同时，疏散引导组建立警戒区域，引导人员进行疏散。

⑤气态物质泄漏引发的环境事件风险应急措施

1）涂装废气泄露

涂装废气呈有组织形式排放，放生泄露的原因有停电、设施破损、人为操作不当、恶劣气候等原因。

涂装废气主要含有苯、二甲苯等有机物质，发生泄露时对环境及人体的危害较大。发生泄露事故时，现场人员应立即采取措施将泄漏源堵住，防止废气继续泄露。同时上报应急指挥部，应急指挥部立即安排现场处置组人员赶赴现场查看泄露原因及泄漏量，并采取相关有效措施，防止事故再次发生。

若泄露量较大，危害面积较广，由后勤保障组通知危害范围内及可能受危害人员，在疏散引导组的指示下，疏散到安全地带，最大程度降低事故对人群的危害程度。同时，后勤保障组配合政府主管部门做好应急监测工作及善后处理工作。

2）乙炔气体泄露及火灾爆炸

场内乙炔实行实时配送模式，在需要的时候有气体配送公司配送到乙炔暂存间，焊接人员及时分取领走，减少了乙炔的储存，减低乙炔火灾爆炸的风险。

乙炔储存量较少，发生火灾时现场人员利用灭火器及时扑灭火灾，防止火灾蔓延造成次生事故。

乙炔焊接过程中必须遵守操作规程，严格上岗证考核制度及动火审批制度，降低火灾事故的发生。

## 5.3 预警级别调整和解除

预警信息的发布一般通过紧急会议、电话、短信系统、网络等方式进行，预警信息包括突发事件的类别、预警级别、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布单位等。

①达到Ⅰ级预警标准的，由应急指挥部确认预警级别、预警范围，并发布预警信息。

②达到Ⅱ级预警标准的，由应急指挥部确认预警级别、预警范围，并发布预警信息。

③达到Ⅲ级预警标准的，由生产产车间主任或负责人确认预警级别、预警范围，并发布预警信息。

构成预警条件已经消除时，由公司应急总指挥部下达预警解除指令。

# 6  信息报告与通报

## 6.1 内部报告

### 6.1.1 事故信息报告

现场人员发现突发环境事件时，对事件进行初步判断，立即通知上级领导或应急指挥部领导，由上级领导或应急指挥部领导对事件现场进行核实或事件进行判断后。经应急指挥部综合考虑，由应急指挥部总指挥下达是否启动公司应急预案的命令。

一旦发生事故，值班人员应及时组织现场处置并报告，应急指挥部根据事故类型、严重程度、应急等级等情况逐级启动相应预案，总指挥、各有关应急救援人员的手机要求24小时开机。

（1）事故发生单位发生Ⅱ级事件时，启动本单位专项或现场处置预案的同时，应迅速向公司应急指挥部报告，最多不超过10分钟。

（2）接警人员在接到事故单位的事故、事件、险情报告后，根据响应标准和启动条件，迅速做出判断，确定警报和响应级别。必要时立即向指挥部副总指挥、总指挥报告。

（3）总指挥、副总指挥接到事故报告后，根据响应标准和启动条件，迅速做出判断，确定警报和响应级别。如果事故的发生不足以启动本应急救援预案，则发出“预警”警报，密切关注事态的发展变化，如果事故较大，预计事故单位难以控制，则立即发出“现场应急”警报，下达启动本应急救援预案的命令。

（4）接到副总指挥、总指挥下达启动本预案的命令后，迅速通知指挥部所有成员立即到指定地点召开应急救援紧急会议。

（5）达到Ⅰ级以上事故，请示总指挥后，按照事故上报的要求，将所发生事故的基本情况迅速上报曲靖市生态环境局麒麟分局，时限最多不超过30 分钟。

（6）指挥部成员到会后，听取事故的简单情况介绍，按照总指挥的统一命令要求立即开展应急工作。

（7）在事故抢险救援过程中，若事态扩大，抢救力量不足，事故（事件）无法得到有效控制，指挥部要及时研究决定请求外部援助，请求当地政府社会资源参与救援，实施扩大的应急响应。

（8）企业内部联系电话见表4.1-1所示。

（9）报告程序

环境污染事件发生后，事故现场人员或值班人员立即向本部门领导报告，相关部门及时向应急指挥部汇报。企业内部报告程序如图6.1-1所示。

图6.1-1  突发环境事件内部报告程序流程图

### 6.1.2 事故信息通报

突发性环境污染事故发生后，应及时采用当地广播、手机及相关通讯设备对周边企业、生态环境部门及周边居民进行通知，同时也要通过媒体及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。

（1）通知协议单位协助救援

公司在发生突发环境事故后，半个小时内由公司应急指挥部向协议单位传递事件情况、前期处置情况、需要协议单位配合的内容（应急物资和人员需求等）。申请应急单位协助应急救援工作。

（2）向事发地人民政府和生态环境部门报告

一旦确认事故发生时，公司内不可控的情况下，半个小时内向麒麟区人民政府及其相关部门报告（如消防、生态环境部门及应急管理部门），报告通常包括但不限于以下几点内容：

1）发生事件的单位名称和地址；

2）事件发生的时间和具体位置；

3）事件类型：例如有毒有害气体中毒事件、废水非正常排放事件、泄漏、火灾、爆炸等;

4）主要污染物特征、污染物质的量;

5）事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况以及仍需进一步采取应急措施和预防措施的建议;

5）涉及到有毒有害气体事故应重点报告泄漏物质名称、泄漏量、影响范围、近地面风向、疏散建议;

7）已污染的范围、潜在的危害程度、转化方式趋向，并提供可能受影响的敏感点分布示意图;

8）已监测的数据及仍需进一步监测的方案建议等;

9）联系人姓名和电话。

（3）向邻近单位和村民通报

根据实际情况，公司应急指挥办公室应在事件发生5分钟内，向麒麟区人民政府报告，在政府授权的情况下自行或协助麒麟区政府向周边邻近单位、社区、受影响区域人群通报事件信息，发出警报。通报方式可以采取电话或现场口头通知，并拍照或录音为证。如果决定疏散，应当通知居民避难所位置和疏散路线。

（4）车间级事故通报

当发生车间及突发环境事件时，车间负责人负责通知车间所有人员，集合车间力量进行事故处理。由于车间级事故在车间本身能力控制范围内，因此无需上报，事故处理后车间负责人组织车间人员总结培训，查找原因，吸取经验教训，以防事故再次发生。

### 6.1.3 电话通报及联系内容

电话通报内容必须清楚、简明。包括：

（1）通报人姓名；

（2）通报时间；

（3）突发环境事件地点、火灾地点；

（4）突发环境事件状况描述；

（5）伤亡报告；

（6）处置措施；

（7）协助事项。

## 6.2 外部报告时限要求及程序

### 6.2.1 外部报告时限

当突发环境污染事故已经发生，当达到Ⅱ级预警时，事故发现人员或值班人员立即报上级领导，上级领导立即向公司应急指挥部总指挥或副总指挥报告，决定启动本突发环境事件应急预案，并在一小时内，由公司应急指挥部同时上报曲靖市生态环境局麒麟分局，并逐级上报。当达到Ⅰ级预警时，事件发生地人民政府环境保护主管部门应当在四小时内向本级人民政府和上一级人民政府环境保护主管部门报告。曲靖市生态环境局麒麟分局根据《突发环境事件信息报告办法》的规定：在发现或得知突发环境事件信息后，立即进行核实，并对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

### 6.2.2 报告程序

向曲靖市生态环境局麒麟分局报告：当发生废气事故排放、大量废机油、柴油、汽油泄漏等事故，可能对大气、水体及周边居民等造成危险时，企业内部在积极有序组织抢险的同时，应急指挥部及时将整个基本情况、事故级别等报告曲靖市生态环境局麒麟分局，请求支援。

### 6.2.3 信息报告方式和内容

（1）突发环境事件报告方式

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报是在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报为从发生事件后1小时内上报，为了保证上报的时限，尽量采用电话、传真等现代化通讯手段，必要时派人直接报告。

续报通过网络或书面报告，在初报的基础上，报告有关处置情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

处理结果在应急行动结束后的15天内报告。

（2）突发环境事件报告内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

1）初报

初报在发现和得知突发环境事件后上报。初报可用电话或传真直接报告，主要内容包括：信息来源、事件类型、发生时间、地点、事件起因和性质、基本过程、风险源、主要污染物和估计数量、人员受害情况或已造成后果等内容。

2）续报

续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切监测数据、发生的原因、过程、进展情况、饮用水源地等环境敏感点受影响情况、事件潜在的危害程度、事件发展趋势及采取的应急措施、处置情况、措施效果等基本情况。

3）处理结果报告

处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响，处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

## 6.3 信息发布

（1）信息发布组根据应急指挥部需要，组织信息发布，负责说明有关事故处理完毕后的调查结果、采取的措施、善后处理的安排及预防改进措施等。

（2）在信息发布过程中，信息发布组应严格遵守国家法律法规规定，实事求是、客观公正、及时准确地报道事故发生、发展过程。

（3）公司对外新闻发言人由应急指挥部指定。

（4）所有对外发布的报道，须报请公司应急指挥部审定后方可在媒体上发布。

# 7应急响应与措施

## 7.1 分级响应机制

按照公司突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为涉外级(I级事件)、厂内级(II级事件)、车间级（Ⅲ级事件）。

### 7.1.1 Ⅱ级响应

（1）响应标准

事故不会造成项目区域外环境影响，事故排放物可在厂区现有的收集系统内完全收集，事故不会影响到项目区域外，只需调公司力量、资源即可处置的事故。

（2）响应程序

1）Ⅱ级事故即将或已经发生时，应立即做出响应，事故发现人员或值班人员立即报上级领导，上级领导立即汇报应急指挥部总指挥。

2）应急指挥部相关人员到达现场。指挥部根据事故的级别、危害性和事故后果的严重程度决定是否启动预案，由总指挥下达预案启动指令。

3）参与事故处置的各应急救援组，应立即调动有关人员和救援队伍赶赴现场，在指挥部的统一指挥下，按照预案分工和事故处置规程要求，相互配合、密切协作，共同开展应急处置和救援工作。

4）指挥部应随时跟踪事态的进展情况，一旦发现事态有进一步扩大的趋势，有可能超出公司自身的控制、处置能力，应根据事故类别向曲靖市生态环境局麒麟分局提出请求，由其协助调配其他应急资源参与处置工作。同时应及时向事故可能波及的居民或单位通报有关情况，必要时可通过媒体向社会发出预警。

5）与事故发生有关的各值班人员，应主动向应急指挥部和参与应急救援的相关部门提供与应急救援有关的基础资料，尽全力为实施应急救援工作提供各种便利条件。

### 7.1.2 Ⅰ级响应

（1）响应标准

事故严重危害或威胁着厂区及周围环境安全，已经或可能造成事故排放物大量进入厂区外围环境，需要当地政府统一组织协调，调度各方面资源和力量进行应急处置的紧急事故。

（2）响应程序

1）事故发生地值班人员立即报上级领导，上级领导立即汇报应急指挥部总指挥。

2）应急指挥部相关人员到达现场。指挥部根据事故的级别、危害性和事故后果的严重程度决定是否启动预案，由总指挥下达预案启动指令。

3）参与事故处置的各应急救援组，应立即调动有关人员和救援队伍赶赴现场，在指挥部的统一指挥下，按照预案分工和事故处置规程要求，相互配合、密切协作，共同开展应急处置和救援工作。

4）应急指挥部根据事故类型、可能影响的范围和程度，请求地方政府启动交通管制警戒、组织居民和周围企业疏散、启动政府相关应急预案；

5）应急指挥部通过广播、调度系统发布人员疏散方向、路线；在开展救援的同时，对可能威胁到厂区外居民安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。

### 7.1.3 Ⅲ级响应

（1）响应标准

事故不会造成车间区域外环境影响，事故排放物可在车间内现有的力量即可处理，事故不会影响到车间区域外，只需调动车间内力量、资源即可处置的事故。

（2）响应程序

1）事故发现人根据实际情况，采取现场物资进行处置。若依靠个人无法处置的事故，立即上报车间主管人员。车间主管人员主管人员调动本车间内力量积极应对突发环境事故。

2）与事故发生有关的各值班人员，应主动向应急指挥部和参与应急救援的相关部门提供与应急救援有关的基础资料，尽全力为实施应急救援工作提供各种便利条件。

## 7.2 应急响应程序

图 7.2-1  应急响应程序流程图

## 7.3 应急措施

现场处置人员应根据环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

现场应急指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

（1）根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

（3）在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所：突发环境事件责任部门和责任人以及负有监管责任的部门发现突发环境事件后，应立即在1小时内向麒麟区相关部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以越级上报。

### 7.3.1 突发环境事件现场应急措施

突发环境事件发生后，企业要根据现场具体情况立即采取针对性措施（关闭、停止运行、封堵、喷淋、围挡、围堰、转移等举措），果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。做好有毒有害物质和消防废水、废液等的收集、清理和安全处置工作。必要时迅速组织现场救援队伍实施现场救援，减少人员伤亡和财产损失。

### 7.3.2 事件判断

当接到突发环境事件报警后，应急指挥部相关人员应立即检查事发部门自身应急预案启动情况，并赶往发生地点，调查以下情况：

（1）确认发生地点：明确发生的具体位置；

（2）确认事件类型：明确是污染源的非正常排放、次生衍生事故排放，还是危险品泄漏、燃烧、爆炸等；

（3）确认污染物类别、数量，明确污染物种类、毒性与易燃易爆性，以及污染物储存方式、数量及泄漏量；

（4）确认发生时间、严重程度、污染物的扩散情况；

（5）识别事发地周围环境状况，明确可能受影响的敏感目标类别、规模和位置。

1、固态物质引发环境事件风险应急措施

（1）废机油引发环境事件风险应急措施：

废机油泄漏后，不仅污染环境，对人体造成伤害，废机油如遇可燃物质，还有引发火灾爆炸的可能。因此，对泄漏事件应及时、正确处理，防止事件进一步扩大。泄漏处理一般包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分。

1）泄漏源控制

现场人员发现泄露无，还未流出暂存间外时，通过堵住泄露孔、引导泄漏物等方法进行泄漏源控制。

如果泄漏物已流出暂存间外，由现场处置组迅速使用覆盖物进行覆盖或者挖沟引流将其引流至低洼处进行收集，防止其进入厂外造成环境污染。

2）泄漏物处理

突发事件现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释处理，使泄漏物得到安全可靠的处理，防止二次环境事件的发生。

废机油泄露处理方法：①及时更换新的油桶；②把地面上能铲起的废机油铲起；③打开门窗使空气流通；④用稀释剂清洗地面；⑤确认油液不再泄露空气中才能关闭门。

油桶着火处理方法： ①及时封堵住桶口，使油液与空气隔离；②小面积起火使用沙土、灭火器对火源进行扑救；③严禁用水灭火；④转移火源周围物品；⑤通知其它员工协助扑灭，启动车间消防应急预案并报告上级领导；⑥火势难已控制时报警并紧急疏散撤离。

（2）废油漆引发环境事件风险应急措施：

废油漆在项目喷漆工段产生，喷施工段底部设置有500m3的循环池，采用负压的工艺确保产生的油漆飞雾能够有效的进入循环池。循环水池的废水进入废水处理站，收集的废油漆收集于飞油漆桶暂存间，达到一定数量后委托文山海创环保科技有限责任公司代为处理。

废油漆泄露处理方法：①及时更换新的油桶；②把地面上能铲起的废油漆铲起；③打开门窗使空气流通；④用油漆清洗剂清洗地面。

着火处理方法：①及时封堵住桶口，使油漆与空气隔离；②小面积起火使用沙土、七氟丙烷灭火器对火源进行扑救；③转移火源周围物品。④火势难已控制时疏散引导组组织周围人员进行疏散撤离，并报警向专业消防部门请求帮助。

2、喷涂车间泄露引发环境事件风险应急措施

（1）若是喷漆飞雾泄露，现场处置组佩戴空气呼吸器后进入喷涂车间检查负压设备运行情况；

（2）疏散引导组立即组织生产车间人员撤离到安全区域，后勤保障组立即告知附近车间或受影响区域人员紧急避险；

（3）若是循环池废水废油漆泄露，现场处置组立即组织人员利用水泵将废水泵入应急池。利用废油漆桶收集泄露的废油漆，并利用油漆清洗机清洗泄露地面的废油漆，并注意收集废水，防止废水与废油漆混合物流出厂外；

（4）若泄露事故不在自身可控范围内，应急指挥部积极组织消防队伍及义务消防队伍进行应急救援，并立即报告地方政府，请求应急联动。

3、液态物质泄漏引发的环境事件风险应急措施

（1）污水站废水泄露引发环境事件风险应急措施：

发生废水泄露时，污水站现场人员立即关闭与外界联通闸阀，防止废水外流。同时报告应急指挥部。现场处置组接到应急指挥部通知后立即佩戴相应应急物资赶往现场。利用水泵等应急物资将泄露污水收集进入缓存池。若废水流出厂区进入外环境，应急指挥部立即报告政府相关部门，后勤保障组组织人员配合政府主管部门开展调查及应急监测等相关工作，并做好善后等相关工作。

- 加油站燃油泄露引发环境事件风险应急措施：

项目设有一座加油站，共设4个地埋式储油罐，其中3个63m3柴油罐和1个63m3汽油罐。加油站以委托云南云天咨询有限公司编制安全现状评价报告。

1）燃油泄露

由于加油站燃油储罐为埋地式储罐，因此一般不会发生泄露事故。

2）燃油火灾爆炸事故

燃油发生火灾爆炸事故时，现场人员根据火灾事故大小情况，合理利用现场消防物资进行灭火。当火灾不可控时，立即上报应急指挥部。现场处置组接到应急指挥部指令后，携带灭火器等应急物资对火灾进行扑灭。同时疏散引导组立即组织人员疏散到安全位置，同时建立警戒区域。待现场处置组处理妥善后实行解除警戒。

若火灾不在厂方能力范围内，由应急指挥部上报麒麟区消防大队，同时组织自身消防救援力量配合麒麟区消防大队进行消防救援。同时，疏散引导组建立警戒区域，引导人员进行疏散。

4、气态物质泄漏引发的环境事件风险应急措施

1）涂装废气泄露

涂装废气呈有组织形式排放，放生泄露的原因有停电、设施破损、人为操作不当、恶劣气候等原因。

涂装废气主要含有苯、二甲苯等有机物质，发生泄露时对环境及人体的危害较大。发生泄露事故时，现场人员应立即采取措施将泄漏源堵住，防止废气继续泄露。同时上报应急指挥部，应急指挥部立即安排现场处置组人员赶赴现场查看泄露原因及泄漏量，并采取相关有效措施，防止事故再次发生。

若泄露量较大，危害面积较广，由后勤保障组通知危害范围内及可能受危害人员，在疏散引导组的指示下，疏散到安全地带，最大程度降低事故对人群的危害程度。同时，后勤保障组配合政府主管部门做好应急监测工作及善后处理工作。

2）乙炔气体泄露及火灾爆炸

场内乙炔实行实时配送模式，在需要的时候有气体配送公司配送到乙炔暂存间，焊接人员及时分取领走，减少了乙炔的储存，减低乙炔火灾爆炸的风险。

乙炔储存量较少，发生火灾时现场人员利用灭火器及时扑灭火灾，防止火灾蔓延造成次生事故。

乙炔焊接过程中必须遵守操作规程，严格上岗证考核制度及动火审批制度，降低火灾事故的发生。

## 7.4 安全防护

### 7.4.1 应急人员的安全防护

现场处置人员根据环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

### 7.4.2 受灾群众的安全防护

应急指挥部负责组织群众的安全防护工作，主要工作内容如下：

（1）根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；

（2）根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离；

（3）在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

## 7.5 应急监测

发生 II 级或以上突发环境事件时，公司应及时报告曲靖市生态环境局麒麟分局，并根据情况请求协议监测机构对事故现场和外部大气、水环境进行现场应急监测。

### 7.5.1 应急监测组

公司无环境应急监测小组，所以要在事件发生时，第一时间内请求协议监测机构进行环境监测。

### 7.5.2 应急监测要求

监测人员须严格按《环境监测技术规范》、《水质监测质量保证手册》、《大气监测质量保证手册》的要求和《环境应急响应实用手册》、《突发性环境污染事故应急监测与处理技术》规定进行采样和分析。

### 7.5.3 应急监测措施

应急监测参照《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）执行，由于设立环境监测部门需要较大的投资和运行费用，鉴于企业生产实际情况，因此与云南蓝硕环境信息咨询有限公司达成应急监测协议。

在应急救援的过程中，后勤保障组及时联系曲靖市生态环境局沾益分局环境监测站或云南蓝硕环境信息咨询有限公司。同时公司后勤保障组应迅速组织人员赶赴现场，负责与监测人员进行对接和协调，配合监测人员进行现场环境应急监测，力量不足时可向曲靖市生态环境局麒麟分局请求支援。

1、布点原则

（1）采样段面（点）的设置一般以突发环境事件发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑饮用水源地、居民住宅区空气等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的；

（2）对被突发环境事件所污染的地表水、大气均应设置对照点、控制点，尽可能以最少的点获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

2、点位布设

当发生环境空气污染事件时，公司应对厂内主要污染物质进行监测，了解主要的污染物类型与浓度，为事件的评估与应急措施提供依据。同时在具备能力与条件的情况下，对周围的大气敏感点进行监测，了解事件是否对周围敏点造成危害，对敏感点的风险进行预评估，为与生态环境局进行交接时提供参考。

应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时盛行风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的小区或其他敏感区域应布点采样。

### 7.5.4 应急监测实施

公司日常要做好应急监测的准备工作。对公司环境保护组人员做环境监测相关知识的培训。

由应急指挥部指定一名内部工作人员负责环境应急监测的工作，负责对现场生产情况、周边情况、突发环境事件的影响范围和影响程度、排污状况、突发环境事件的成因进行了解。

曲靖市生态环境局麒麟分局或具有资质的第三方检测机构采样人员根据突发环境事件的类型和现场的情况，确定监测点位、频率、监测项目等。同时作好现场采样记录，对采样点的具体位置以及当时的情况作具体描述。分析人员严格按规范认真分析，采取有效的质控措施和手段，保证监测数据的准确可靠。作好原始记录和仪器运行记录，分析完毕，样品立即封存，根据规范要求，数据报告自收到样品后当日内报出，报告必须规范，做到字迹清楚，运用公式正确，数据处理准确。

在样品分析结束后，分析室对原始记录进行互审和室内审核，出具监测报告。

### 7.5.5 应急监测内容

突发环境事件发生时，本公司负责环境应急监测的工作的人员应按麒麟区人民政府和环保部门要求立即开展应急监测工作。在政府部门到达后，工作人员配合麒麟区环境监测站或具有资质的第三方检测机构进行监测。

应急监测方案：

（1）公司应急指挥部在接到环境污染事故信息后，按环境污染信息报送规定上报曲靖市生态环境局麒麟分局。同时立即与协议监测单位联系，及时判断可能的污染因子，进行应急准备，并立即组织有关人员配合监测单位开展监测工作。

①做好采样容器的准备工作。

②及时协调环保监测站化验室负责分析化验人员做好相应的分析项目的一切准备工作。

（2）监测人员在接到环境污染事故信息后，必须立即到达现场采样，并立即送到化验室。

（3）协调委托的检测机构快速、准确地完成样品分析，及时出具数据，并保留样品。

（4）当对某污染物缺少监测手段时，应立即对外请求支援。

（5）监测数据可用电话或书面形式以最快速度上报应急指挥部。

（6）应急监测应做到从事故的发生直到事故的处理终结全过程的监测，监测次数以能满足减少损失和事故处理以及事故发生后的生产恢复为要求。

（7）应急监测内容

①监测因子

环境空气监测点位：根据不同事故源，在公司所在位置的上风向布置一个监测点位、下风向监测点位数量根据实际情况确定）。

水环境监测点位：项目区白石江段上下游各设一个监测点位。

土壤环境监测点位：由于项目位于城市建成区，硬化率高，因此土壤环境监测点位根据事故发生时事故大小情况，选择污染最严重的位置的绿化带设置监测点位。

水环境监测：pH、COD、SS、氨氮、苯、甲苯、二甲苯、石油类、二氧化硫、氮氧化物等。

大气环境监测：颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等。

土壤环境监测：苯、甲苯、二甲苯、汞、砷、铅、铬、镍、镉。

②监测频次

监测频率根据环境保护主管部门现场勘查根据事态的严重程度确定。

③应急监测方法、仪器、药剂

应急监测方法、仪器、药剂严格按《环境监测技术规范》、《水质监测质量保证手册》、《大气监测质量保证手册》的要求进行。

应急监测工作的具体方案根据事故发生的地点、性质、事故等级、当时的天气状况以及周边环境敏感点的分布等情况进行确定。根据突发环境事件的性质和等级，企业应急指挥部及时向曲靖市生态环境局麒麟分局报告，企业协助外部救援力量实施监测工作。

④监测布点：根据突发环境事故发生时的事故状况，及时上报环境保护主管部门，根据环境保护主管部门的管理要求布设监测点位，同时兼顾环境风险受体。

### 7.5.6 应急监测管理制度

（1）突发环境事件时，企业在自身无法解决的情况下，应急指挥部及时联系曲靖市生态环境局麒麟分局对现场环境污染物浓度进行监测。

（2）进入突发环境事件现场的应急监测人员，注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定佩戴必需的防护设备（如防护服等），未经现场指挥或警戒人员许可，不进入事故现场进行采样监测。

（3）监测人员随时保持通讯设备开机状态，到达各监测点后立即向监测组组长报告监测点的气味、风向、空气、水体受影响的基本情况。

（4）应急指挥部根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

## 7.6 应急终止

### 7.6.1 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 7.6.2 应急终止的程序

（1）应急指挥部确认终止时机，或事件责任单位提出，经环保部门等相关单位批准；

（2）应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

### 7.6.3 应急终止后的行动

（1）突发环境事件应急处理工作结束后，组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改。

（2）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等做出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（3）参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

# 8  后期处置

## 8.1 现场污染物后续处置

事故得到控制后，由应急指挥部组织人员负责对事故现场及周边进行检查，确定现场无污染物遗留。同时及时进行损失核定；后勤保障组人员有效处置事故中收集的废水、废物及其他材料，应采取不同措施进行后续处理。

## 8.2 现场环保设施的维护

在恢复生产前，应确保：

①废弃材料被转移、处理、贮存或以合适方式处置。

②应急设备设施器材完成了消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。

③有关生产设备得到维修或更换。

④被污染场地得到清理或修复。

⑤采取了其他预防事故再次发生的措施。

事件现场的洗消工作由应急指挥部安排人员负责，制定设施恢复方案。由应急救援人员和参加过训练（培训）的专业人员参加，洗消人员穿戴好防护服，做好防护后进入现场，迅速进入最佳洗消点，快捷有效的进行洗消作业，每一洗消作业点必须有两名洗消员，直至洗消作业结束。事故现场洗消结束后，做好事故现场的恢复工作。

## 8.3 恢复重建

事故处置结束后，根据事故造成的影响程度和危害范围，征求有关专家和上级领导部门的意见，对受突发环境事件影响的场地、仪器、生产设备及周围生态环境进行恢复重建工作。

在排除可能产生二次污染事故的情况下，对生产场地进行重整与恢复；对受损的仪器、设备进行维修或更新，确保生产设备的正常运行。

## 8.4 善后处理赔偿

建立突发环境事件社会保险机制，对环境事件应急工作人员要办理意外伤害保险，并及时对事故中人身及财产损失情况进行理赔。根据《国家突发环境事件应急预案》中6.2条款要求积极办理各类保险。对环境应急工作人员办理意外伤害保险。办理突发环境污染事件责任险及其他险种。在发生突发环境事件后，企业应时通报相关承保的保险公司开展理赔工作，保险公司在获悉突发环境事件后，工伤保险经办机构应时足额支付参保的工伤保险待遇费用；各相关保险公司应及时定损理赔。在此过程中，企业应允许保险公司对环境事件现场进行勘查，配合保险公司要求，提供相关材料。

## 8.5 发生环境污染事件后工作总结与评估

查找、分析事件原因，总结经验教训，防止类似事故发生。

### 8.5.1 评估目的

发生突发性环境污染事件后应进行全面、系统评估，主要目的是：评价本次突发性环境污染事件对环境所造成的污染及危害程度，并确定相应的经济损失；预测评价事件污染造成的中长期环境影响，提出相应的污染防治和生态修复措施；评价事件发生前公司在预警和事件发生后的应急响应（包括救援行动、应急监测和污染控制措施）是否得当；分析事件产生的原因，分清责任，为事件性质和责任人的确认及其处理提供依据。

### 8.5.2 评估报告的基本内容

事件发生后，要对事件进行评估，评估内容要包括如下方面：环境污染事件等级、事件发生的原因、事件污染物性质、影响范围、程度、事件污染后果；事件责任的认定及处理意见；事件造成的直接损失和间接损失；公司采取的事前预防制度与方法是否得当；发生突发事件后公司采取的应急响应措施：包括救援队伍规模、仪器装备的使用（含应急监测）环境应急成果与效率是否与发生的事件应急任务相适应；环境应急处置行动对员工人身、企业资产益损、风险关系的判断处理是否科学合理，各应急处置小组分工是否明确，处置措施是否准确恰当，处置方案是否灵活机动；事件发生后企业内部信息沟通，事件信息上报与通报或隔离区的确定（包括发布公告、公众信息获取）是否真实、及时，公告的时机是否恰当，对公众心理产生了何种影响；环境应急总任务及部分任务完成情况，是否符合保护公众和保护生态环境的总要求；应急响应有何经验教训，现有应急预案是否具备实用性、可操作性、科学性和有效性；今后工作建议，包括：环境风险源的重新识别与评价；针对应急实施中的不足需采取的纠正措施和预防措施；受污染区域的生态修复方案；对应急预案的评审修订及应急救援装备的更新与补充等。

# 9  应急培训与演练

## 9.1 宣传与培训

### 9.1.1 公众宣传教育

在企业区域范围内利用信息公开栏的方式加强环保科普宣传教育工作，对于周边群众以发放宣传单、张贴宣传挂图的方式进行。广泛宣传各类突发环境事件带来的危害和妥善处置、应对突发环境事件的重要性，普及发生突发环境事件预防常识，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

### 9.1.2 培训目的

对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”的制度，并定期培训环保和安全方面的法律法规以及突发性环境事件应急处理处置的相关技术知识。应急指挥部应定期对应急小组成员进行应急技术培训和考核，并进行每年一次的模拟演习，关键装置和重点部位每年组织两次演练，以提高应急队伍的实战能力，并积累经验。

### 9.1.3 培训内容及计划

为确保突发环境事件时能快速、有序和有效的开展应急救援工作，企业全体员工应认真学习本预案，掌握应急救援的基本原则和要求。针对预案全部内容，对应急指挥部领导机构、成员及各应急处置小组进行培训，明确在现场所担负的责任，掌握应急救援的具体措施和方案；针对报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求，对现场工作人员进行系统培训。为了有效的应对及认识突发环境事件，减少事件发生时对人身、财产及环境的影响，培训频次为每半年进行一次。

（1）应急指挥部的培训

1）熟悉并掌握突发环境事件应急预案全部内容；

2）掌握自身职责范围；

3）如何判别突发环境事件响应预案等级；

4）如何展开事故现场抢救、救援及事故处置；

5）事故现场自我防护及监护措施；

6）安全疏散人群。

（2）应急救援工作人员、值班人员等的培训

1）了解突发环境事件应急预案内容；

2）安全生产规章制度、安全操作规程；

3）如何识别危险；

4）如何启动紧急警报系统；

5）危险物质泄漏控制措施；

6）初期火灾灭火方法；

7）异常情况的排除、处理方法；

8）熟悉使用各类防护器具；

9）事故预防、避险、自救、互救、撤离疏散的常识。

### 9.1.4 培训方式

培训可根据企业的实际情况和特点，采取多种方式进行。如定期开设培训班、举办讲座、会议分组讨论、模拟事故现场讲解、发放宣传资料、黑板报或公告栏宣传等，使教育培训形象生动。

### 9.1.5 培训要求

培训应有针对性，针对不同的突发环境事件情景、不同的人员应有相应不同的培训内容。培训时间相对较短，但应具有一定的周期性，每年至少1次，且应进行定期的应急能力培训。

## 9.2 应急演练

### 9.2.1 应急演练目的

演练的目的是为了提高事件应急反应能力，检验应急反应中各环节是否快速、协调、有效运行。企业根据自身潜在的环境条件，每年至少举行一次实战或模拟演练，并将演练的内容及相关影像资料存档备查。需要地方部门参与的，报请应急指挥部批准后实施。通过演练，查漏洞、补措施，不断增强救援工作的时限性和有效性。

### 9.2.2 演练内容

（1）消防灭火演练；

（2）急救及人员救护演练；

（3）报警及通信演练；

（4）人员疏散和交通管制演练；

（5）情况通报演练；

（6）各类应急物资和装备的使用技能演练；

（7）模拟各类突发环境事件的快速反应演练等。

企业于2022年组织零部件车间危废（漆渣）自燃灭火应急演练。

### 9.2.3 演练方式

①事件模拟：模拟公司可能出现的各类事件，对本预案的各类应急措施进行组织指挥演练；

②实战演练：由企业应急小组成员各自开展应急救援任务中单项作业的演练，或单个专项逐一进行演练；

③综合演练：模拟公司可能出现的全部事件，对本预案各种事件应急措施进行组织指挥演练；

④单项演练：由企业成员各自开展应急救援任务中单项作业的演练，或单个专项逐一进行演练。

公司应根据实际情况和工作需要，结合应急预案演练，每年至少组织一次环境事件应急处理的演练，以检验应急预案的可行性和有效性，需要公众参与的应急演练必须报上级人民政府同意。

### 9.2.4 演练记录与考核

预案演练要全过程记录，在全面分析演练记录及相关资料的基础上，对比参演人员表现与演练目标要求，对演练活动及其组织过程做出客观评价，并编写演练评估报告。所有应急演练活动都应进行演练评估。在演练结束后，要根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。演练参单位也可对本单位的演练情况进行总结。演练总结报告的内容包括：演练目的、时间和地点、参演单位和人员，演练方案概要、发现的问题与原因、经验和教训，以及改进有关工作的建议等。

（1）演练记录

公司设计演练记录表（见附件：应急预案演练记录表），并负责进行演练记录，记录演练活动、演练人员的个人表现与整体演练任务完成情况。

（2）演练考核

根据演练记录结果，比较演练人员表现与演练目标要求进行评分考核（见附附件：应急预案演练考核记录表）。

# 10  应急保障

## 10.1 应急队伍保障

### 内部应急救援组织机构保障

公司已建立健全突发环境事件应急组织体系，成立突发环境事件应急指挥部，明确各应急组织结构职责。根据突发事件应急响应与处置工作的需要，设立突发环境事件应急办公室和4个应急响应小组，分别是现场处置组、后勤保障组、疏散引导组及环保应急组。各小组在应急指挥部统一领导下，根据事故性质、严重程度、应急响应与处置要求，履行相应的职责。企业突发环境事件发生时刻投入人数约100人。

突发环境事件应急队伍各组成员名单及联系方式，见表10.1-1所示：

表10.1-1  各应急队伍各组成员名单及联系方式

| 姓 名 | 电 话 | 当班人时间 |
| --- | --- | --- |
| 应急救援指挥部（办公室） | 总指挥 | 胡晓冬（总经理） | 13904312608 | 24小时 |
|  | 副总指挥 | 黎建文（总经理助理） | 13908745866 | 24小时 |
| 现场处置组 | 负责人 | 陈维忠 | 13769845053 | 24小时 |
|  | 组员 | 潘铭盛 | 13769840329 | 24小时 |
|  |  | 杨瑞锋 | 13887492818 | 24小时 |
| 后勤保障组 | 组长 | 黄顺利 | 13577390800 | 24小时 |
|  | 组员 | 惠兴朝 | 13529870099 | 24小时 |
| 疏散引导组 | 组长 | 张必勇 | 13577451587 | 24小时 |
|  | 组员 | 惠兴朝 | 13529870099 | 24小时 |
| 环保应急组 | 组长 | 胡克文 | 13577430187 | 24小时 |
|  | 组员 | 黄顺利 | 13577390800 | 24小时 |

### （2）外部救援资源调查

本公司积极推进与各个周边单位、村镇及政府部门之间的协作。一旦发生突发环境事件，通过信息传递实施外部支援时，相关单位及周边单位、村镇均会本着“以人为本，快速响应”的原则，迅速对本公司进行应急支援。

1）救援协议单位

公司已组建了自己的义务消防队和消防救援队，并积极推进公司与相关部门、周边单位之间的协作。

2）外部救援单位

企业外部应急救援单位一般为政府职能部门或服务型机构，目前企业虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，但根据突发环境事件应急处置工作的需要和管理部门的要求，企业将在环保管理部门协调下与周边企业、机构等签订互助协议。

企业外部应急救援单位联系方式见表10.1-2所示。

表10.1-2  企业外部政府应急机构联系方式

| 序号 | 单 位 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麒麟区人民政府应急办公室 | 0874-3122741 |
| 2 | 麒麟区安监局 | 0874-6172266 |
| 3 | 麒麟区公安局 | 110 |
| 4 | 麒麟区公安交通警察大队 | 0874-3511855 |
| 5 | 麒麟区公安消防大队 | 0874-3133899 |
| 6 | 曲靖市生态环境局麒麟分局 | 0874-3122741 |
| 7 | 麒麟区第一人民医院 | 120 |
| 8 | 麒麟区应急管理局 | 0874-6172266 |
| 9 | 麒麟区白石江街道 | 0874-3939466 |
| 10 | 云南蓝硕环境信息咨询有限公司 | 0874-3283699 |

3）环境应急专家

发生突发环境事件时，如事件处置技术超出企业自身能力范围，可请求当地突发环境事件应急专家或云南省突发环境事件应急中心应急专家库中的专家给予技术支持。专家组根据现场情况并结合所发生的环境事件类型提出有效、适用的应急处置措施，控制污染物的扩大，将影响降到最低。

## 10.2 应急物资装备保障

企业做好物资器械维护保养工作，配备应急器材，消防器材和人员防护装备等。上述器材由专人负责监督管理，纳入日常考核制度，并每月定期检查保养，以备急用，应急物资清单见表10.2-1所示。

表10.2-1  应急物资清单一览表

| 企事业单位基本信息 |
| --- |
| 单位名称 | 一汽红塔云南汽车制造有限公司 |
| 物资库位置 | 厂区 | 经纬度 | 东经103.80888319°、北纬25.52153708° |
| 负责人 | 姓名 | 惠兴朝 | 联系人 | 姓名 | 惠兴朝 |
|  | 联系方式 | 13529870099 |  | 联系方式 | 13529870099 |
| 已有环境应急资源信息 |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 储备量 | 报废日期 | 主要功能 | 备注 |
| 1 | 安全帽 | / | 个 | 80 | 2025年05月 | 防护 | / |
| 2 | 口罩 | / | 个 | 150 | 2024年03月 | 防护 | / |
| 3 | 耳塞 | / | 个 | 150 | 2024年03月 | 防护 | / |
| 4 | 急救药品（创可贴、酒精、双氧水、绷带） | / | 个 | 16 | 2024年05月 | 救护 | 16个急救点 |
| 5 | 空气呼吸器 | / | 套 | 12 | 2024年03月 | 防护 | 用于应急人员进入有限空间安全防护 |
| 6 | 应急车辆 | / | 辆 | 3 | / | 运送物资 | / |
| 7 | 室外消火栓 | / | 个 | 32 | / | 灭火 |  |
| 8 | 水泵接合器 | / | 个 | 6 |  | 灭火 |  |
| 9 | 室内消火栓 | / | 个 | 376 | / | 灭火 | / |
| 10 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 1078 | 2025年05月 | 灭火 | / |
| 11 | 推车式灭火器 | MFTZ/ABC38 | 具 | 19 | 2025年05月 | 灭火 | / |
| 12 | 二氧化碳灭火器 | MFZ/ABC4 | 具 | 23 | 2025年05月 | 灭火 | / |
| 13 | 消防车 | 5吨 | 辆 | 3 | / | 灭火 | / |
| 14 | 湿式自动灭火系统 | / | 套 | 1 | 2026年05月 | 灭火 | / |
| 15 | 七氟丙烷灭火系统 | / | 套 | 2 | 2026年05月 | 灭火 | / |
| 16 | 报警控制器 | / | 个 | 60 | / | 监控 | / |
| 17 | 消防水泵房 | / | 间 | 1 | / | 灭火 |  |
| 18 | 消防水池 | / | 座 | 1 | / | 灭火 | 100m3 |
| 19 | 水塔 | / | 座 | 1 | / | 灭火 | 120m3 |
| 20 | 消防队 | / | 支 | 1 | / | 应急救援 | 8人 |
| 21 | 义务消防队 | / | 支 | 18 | / | 应急救援 | 220人 |
| 22 | 微型消防站 | / | 个 | 1 | / | 监控 |  |
| 23 | 废油漆桶暂存间 | / | 间 | 1 | / | 暂存 | 50m2 |
| 24 | 废油漆桶、废稀释剂暂存间 | / | 间 | 1 | / | 暂存 | 200m2 |
| 25 | 缓存池 | / | 座 | 1 | / | 废水处理 | 600m3 |
| 26 | 生物处理池 | / | 座 | 2 | / | 废水处理 | 共400m3 |
| 27 | 污水处理站 | / | 座 | 1 | / | 废水处理 |  |
| 28 | 应急池 | / | 座 | 1 | / | 废水处理 | 72m3 |
| 29 | 循环池 | / | 座 | 1 | / | 废水处理 | 500m3 |
| 30 | 对讲机 | / | 个 | 80 | / | 通讯 | / |

## 10.3 通信与信息资源保障

①本公司各级应急相关车间（部门）建立和完善了环境安全应急指挥通信系统。本公司领导和值班人员手机保持24小时开机，确保应急联络畅通；

②通过有线电话、移动电话等通信手段，保证各有关方面的通讯联系畅通；

③应急指挥部负责建立、维护、更新有关应急救援机构、消防队、医疗救护队、应急救援专家组的通信联系数据库；负责建设、维护、更新应急救援指挥系统、决策支持系统和相关保障系统；

④若有限电话和移动电话通信中断，应急办公室立刻组织将公司内部对讲机发放到各相关部门和事故现场指挥。

## 10.4 交通运输保障

本公司有专门的应急车辆，驾驶员为在公司多年员工，对周边道路状况情况了解，能确保事故状态下，安全、快速的完成救援任务。

## 10.5 救援医疗保障

本公司位于麒麟区中心城区，距离曲靖市各医院距离较近，交通方便，可为应急救援提供较好的医疗保障。但公司应尽快与相关医院签订应急救援协议，以便事故时更好更有效的开展应急救援工作。

## 10.6 治安保障

本公司为事故应急处置提高基础的治安保障，当事态严峻时，请求政府协助治安疏导工作。

## 10.7 经费及保障资金

应急救援经费保障是在突发环境事件发生时迅速展开应急工作的前提保障，没有可靠地资金渠道和充足的应急救援经费，就无法保证有效开展应急救援工作和维护应急管理体系正常运转，为此公司应制定应急救援专项经费保障措施，具体如下：

（1）建立应急经费保障制度

可考虑着眼应对多种安全威胁，完全多样化救援任务的能力需要，按照战时应战、平时应急的思路，将现有应急管理体系中的抢险救灾领导机构和各应急救援专业小组有机结合起来，平时领导抢险救灾和做好动员准备，战时指挥动员实施职能。应急指挥部要把抢险救灾经费、物资装备经费等项目进行整合和统一管理。主要职责是：平时做好动员准备、开展动员演练的经费保障，以及防灾抗灾经费管理的基础工作，负责对包括应急投入和应急专项资金在内的所有保障基金的管理和运营；制定应对各种自然灾害和突发事件经费保障的应急经费保障预案、紧急状态下的财经执行法规和制定；与包括抢险救援、医疗救护、通信信息、应急监测在内的各有关职能小组建立紧急状况下的经费协调关系。一旦发生自然灾害或突发紧急事件，应急指挥部即成立应急办公室，负责召集上述相关部门进行灾情分析和项目论证、救灾资金的紧急动员、各部门资金需求统计和协调、救灾物资的采购和统一支付以及阶段性资金投入使用。

（2）建立有机统一的协调机制

首先要明确经费保障的协调主体及其职责。总体上可考虑依托公司应急指挥部建应急办公室，由公司应急办公室统一管理调度。发生重大自然灾害和突发事件时，积极响应应急指挥部的组织工作。由公司组织抗灾救援工作时，物资供应组对口协调应急办公室，申请公司财务资金及时划拨应急保障；其次要进一步理顺公司内部需求上报渠道。经费保障跟着需求走，公司内部需求提不出来，经费申请和下达就缺乏相应依据。公司进行抗灾救灾活动要逐渐形成统计上报制度，并保证公司内部各系统之间信息渠道的顺畅。各救援组可指定专人负责将所需经费保障数额上报至应急办公室，经由应急办公室专人汇总后及时报送公司审核。

（3）建立可靠的资金保障体系

公司要建立一定规模的应急资金。公司每年在制定安全生产投入计划时要预留部分应急资金，并把这部分应急资金列入公司预算。

（4）强化经费保障监管力度

首先要建立全方位监管制度。完善的法规制度是实施经费保障监管工作的根本依据。要健全完善救灾经费管理的规章和管理办法，使经费监管工作有章可循。其次要建立全过程全方位监控机制。监督管理工作要能够覆盖经费筹措募集、申请划拨、采购支付全过程。

（5）完善经费保障体系

要进一步整合完善在应对环境保护与安全生产等突发事件中制定的各项标 准和经费保障管理规定。根据公司安全形势的变化，以及可能发生的突发事件， 对救援经费管理规定和相关标准及时修订整理和完善，使应对突发事件的经费保障管理制度更加体系化、规范化、条理化。此外，还要制定针对性和操作性强的应急救援经费保障工作规章。明确相关人员在应急救援经费保障工作中的职责、任务、行动方式、协作办法，形成一套条款详细、操作性强的管理办法，使各部门、各环节在应急救援经费保障中能够相互配合。

## 10.8 其他保障

（1）社会动员保障：企业应急指挥部加强与相邻企业日常的沟通与协作，配合地方政府，积极做好相邻区域、企业之间的联动工作。企业应急指挥部与相关部门签定互救协议。

（2）紧急避难场所保障：企业应急指挥部按照突发环境事件类型，制定人员和财产的避难方案。协助配合地方政府做好突发环境事件发生后人员和财产的疏散、避难工作。

11  奖惩

## 11.1 奖励

公司对在突发环境事件应急工作中有突出贡献、成绩显著的部门和个人，依据有关规定给予表彰和奖励。

应急处置工作中的奖励条件和内容如下：

表11-1应急处置工作中的奖励条件和内容

| 序号 | 奖励条件 | 奖励形式 | 奖励内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 积极参加本公司组织的风险应急预案的培训、演习等活动 | 绩效 | 根据在活动中的表现情况，参考评定年终绩效，以兹鼓励。 |
| 2 | 发现突发环境事件，并按照预案中的内容及时通报和处理者 | 现金 | 根据突发环境事件的大小，奖励200元—1000元不等。 |
| 3 | 出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的 | 现金 | 根据事件的大小和奖励人表现，奖励200元—3000元不等。 |
| 4 | 对防止突发环境事件发生，使公司人员和财产免受或者减少损失做出贡献，成绩显著的 | 现金 | 根据贡献大小和贡献人表现，奖励200元—5000元不等。 |
| 5 | 对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的 | 现金 | 奖励100元—1000元不等，具体奖金酌情而定。 |
| 6 | 有其他特殊贡献的 | 现金 | 根据实际情况而定。 |

## 11.2 处罚

在突发环境事件应急工作中，有玩忽职守，不服从上级命令和指挥，临阵脱逃或阻碍应急行动，扰乱秩序等行为的个人，按照有关法律和规定追究责任，视情节和危害后果，给予处分。

应急处置工作中的惩罚条件和内容如下：

表11-2  应急处置工作中的惩罚条件和内容

| 序号 | 惩罚条件 | 惩罚形式 | 惩罚内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无故缺席本公司组织的风险应急预案的培训、演习等活动 | 罚款、批评、辞退 罚款、批评、辞退 | 根据情节的严重程度，予以当事人批评、罚款或辞退 根据情节的严重程度，予以当事人批评、罚款或辞退 |
| 2 | 不认真履行环保法律、法规和技术规范，而引发突发事件的 |  |  |
| 3 | 不按照规定制定突发事件应急预案，拒绝承担突发事件应急准备义务的 |  |  |
| 4 | 不按规定报告、通报突发事件真实情况的 |  |  |
| 5 | 拒不执行突发事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时脱逃的 |  |  |
| 6 | 盗窃、贪污、挪用事件应急工作资金、装备和物资的 |  |  |
| 7 | 阻碍事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的 |  |  |
| 8 | 散布谣言，扰乱社会秩序的 |  |  |
| 9 | 发生突发环境事件后，由于个人原因，延误应急处置者 |  |  |
| 10 | 由于个人失误或故意引起突发环境事件者 |  |  |

12  预案评审、备案、发布和更新

## 12.1 预案评审

本预案自编制完成后，进行评审，评审分为内部评审、外部评审。内部评审由一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急指挥部主要负责人组织员工进行评审，评审通过后再组织外部评审；外部评审邀请专家进行评审。预案通过会议讨论，经评审完善后，由一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急指挥部总指挥签署发布，按规定报曲靖市生态环境局麒麟分局备案。

另外，应急预案评审由一汽红塔云南汽车制造有限公司根据演练结果及其他信息，每年组织一次内部评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。

评审时应注意如下问题：一汽红塔云南汽车制造有限公司的突发环境事件应急预案是否得到各位员工充分的重视；各岗位人员是否理解各自的职责；石场的环境风险有无变化；应急预案是否根据石场的平面布局和工艺变化而更新；人员是否经过培训；预案中的联系方式是否正确；是否将应急管理融入石场的整体管理等。

## 12.2 预案备案

《一汽红塔云南汽车制造有限公司突发环境事件应急预案》（第二版）经评审完善后，由一汽红塔云南汽车制造有限公司总经理签署发布的应急预案，按规定20个工作日内报曲靖市生态环境局麒麟分局备案。

## 12.3 预案发布

（1）企业突发环境事件应急预案经一汽红塔云南汽车制造有限公司内部评审和专家外部评审后，由一汽红塔云南汽车制造有限公司总经理签署发布；

（2）应急指挥部负责应急预案的统一管理；

（3）应急指挥部负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保获得最新版本的应急预案。

## 12.4 预案更新

按要求，结合厂区实际情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评价。本应急预案为第二版，属于正常更新。

有下列情况之一的，及时修订。

（一）在下列情况下，应对应急预案及时修订、更新：

（1）危险源发生变化（包括危险源的种类、数量、位置）；

（2）经营范围或规模或重要应急资源等发生重大变化；

（3）相关单位和人员发生变化或者应急组织指挥体系或者职责发生变化；

（4）应急装备、设备设施发生变化；

（5）周围环境或者环境敏感点发生变化；

（6）应急演练评价中发生存在不符合项；

（7）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化；

（8）环境保护主管部门或企业认为应当适时修订的其他情况。

（二）应急预案更新、修订程序

应急预案的更新、修订由一汽红塔云南汽车制造有限公司根据上述情况的变化和原因，组织修订后，将修改后的文件传递给相关部门。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

# 13  预案的实施和生效时间

第一版应急预案预案批准发布后，2020年07月13日由麒麟区环境保护局给予备案。一汽红塔云南汽车制造有限公司负责组织落实预案中的各项工作，明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。本预案自发布之日起实施。

# 14  附则

## 14.1 名词术语

环境事故：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发性环境污染事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事故。

突发环境事件应急预案：是指针对可能发生的突发环境事件，为确保迅速、有序、高效地开展应急处置，减少人员伤亡和经济损失而预先制定的计划或方案。

环境风险：是指突发环境事件对环境（或健康）的危险程度。

危险源：是指可能导致伤害或疾病、财产损失、环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

环境敏感点：参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“环境敏感区”的定义。

应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。

## 14.2 预案实施

本预案经评审、修改并报上一级环保部门备案，经总指挥批准签发后实施。

根据国家法律法规、技术指南、标准规范等相关规章制度为依据的情况下，通过对一汽红塔云南汽车制造有限公司的现有资料的整理收集，结合实际规模情况，对厂内的环境风险进行识别，在可能发生的突发环境事件及其后果的分析情况下，结合现有环境风险防控和应急措施差距的分析，提出近期、中期、远期的环境风险防控和应急措施的实施计划，最终确定企业的环境风险等级为：一般〔一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）〕。

# 15  附件、附图

### （1）附件

附件1：危险废物委托处置合同

附件2：内部评审记录

附件3：内部评审纪要

附件4：突发环境事件应急监测协议

附件5：突发环境事件应急预第一版备案表

附件6：排污许可证

附件7：环境影响评价登记表

附件8：成立编制小组通知

附件9：应急处置卡

附件10：第一版与第二版修改对照表

### （2）附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目所在地水系图

附图4：环境风险受体分布图

附图5：应急物资分布示意图

附图6：项目风险源分布图

附图7：应急救援疏散图